# 基于spice的vdi实现原理概述

- 1 官方文档及项目索引

2 vdi架构及其实现介绍

- 2.1  vdi 的实现原理

3 基于spice的开源实现方案

3.1 spice实现方案介绍

- 3.1.1 qemu和guestos之间的交互

- 3.1.2 qemu和spice server之间的交互

- 3.1.3 spice server和spice client之间的交互

4 spice 协议概述

- 4.1 传输协议

- 4.2 协议识别符（magic number）

- 4.3 协议版本

- 4.4 兼容性

4.5 通道链路的连接建立过程

- 4.5.1 通道连接的建立

- 4.5.2 连接建立涉及到的消息及格式

4.6 协议消息格式

- 4.6.1 SpiceSubMessageList 子消息列表

- 4.6.2 SpiceSubMessage 子消息

- 4.7 通用消息和消息命名约定

- 4.8 服务端所有通道通用的消息

- 4.9 客户端所有通道通用的消息

- 4.10 消息确认机制

- 4.11 ping-pong

- 4.12 服务端通知

4.13 主通道消息说明

- 4.13.1 服务端的消息列表

- 4.13.2 客户端的消息列表

- 4.13.3 鼠标模式

- 4.13.4 主通道初始化(init)消息

- 4.13.5 服务端通道通知

- 4.13.6 多媒体时间 Multimedia time

- 4.13.7 spice agent 相关的消息

4.14 输入通道消息说明

- 4.14.1 客户端消息列表

- 4.14.2 服务端消息列表

- 4.14.3 键盘消息

- 4.14.4 鼠标消息

4.15 显示通道

- 4.15.1 服务端支持的消息列表

- 4.15.2 客户端支持的消息列表

- 4.15.3 图像的相关介绍

- 4.15.4 交互流程

5 spice的图形显示工作流

5.1 qemu和guest os间的显示交互

- 5.1.1 pci设备的基础知识

- 5.1.2 qemu中qxl设备的注册

- 5.1.3 显卡配置及ram、vram、vgamem的说明

- 5.1.4 ram的用途及空间布局

- 5.1.5 vram的用途

- 5.1.6 rom中存放的信息

- 5.1.7 qxl设备的io port

- 5.1.8 windows驱动如何获取设备的资源及使用的

- 5.1.9 qxl 驱动中drawable 结构及内存组织

- 5.1.10 qemu中对QXL_IO_NOTIFY_CMD（QXL_CMD_DRAW）的处理

5.2 qemu和spice server间的显示交互

- 5.2.1 spice server 架构概述

- 5.2.2 red worker处理qxl 指令

- 5.2.3 red worker 线程中的red_process_display

5.3 spice server的显示处理

- 5.3.1 spice 处理图像遇到的挑战和问题（问题的根源）

- 5.3.2 关于去重的核心设计

- 5.3.3 spice server中drawable的处理流程

- 5.3.4 视频流的检测及维护

- 如何判断视频的开始

- 5.4 spice server和spice client间的显示交互

- 6 agent 工作流

# 1 官方文档及项目索引

| 文档 | 链接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用手册 | https://www.spice-space.org/spice-user-manual.html |  |  |
| 新手入门 | https://www.spice-space.org/spice-for-newbies.html |  |  |
| spice协议介绍 | https://www.spice-space.org/spice-protocol.html |  |  |

相关的项目

| 项目 | 地址 | 最新版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端基础库 spice-gtk | https://gitlab.freedesktop.org/spice/spice-gtk | 0.39 |  |
| 客户端virt-viewer | http://virt-manager.org/download |  |  |
| android 客户端 | https://github.com/iiordanov/remote-desktop-clients |  |  |
| server端 | https://gitlab.freedesktop.org/spice/spice | 0.15 |  |
|  | https://gitlab.freedesktop.org/spice/spice-protocol | 0.14.3 |  |
|  | https://gitlab.freedesktop.org/spice/usbredir | 0.7.1 |  |
| guest内的驱动和agent | https://gitlab.freedesktop.org/spice/spice-streaming-agent | 0.3 |  |
|  | https://gitlab.freedesktop.org/spice/win32/vd_agent |  |  |
|  | https://git.gnome.org/browse/phodav/tree/spice |  |  |
|  | https://gitlab.freedesktop.org/spice/win32/qxl-wddm-dod |  |  |
|  | https://gitlab.freedesktop.org/spice/win32/usbdk |  |  |

# 2 vdi架构及其实现介绍

Virtual desktop infrastructure 虚拟桌面基础设施，就是云桌面、虚拟桌面

其典型架构如下

vdi的一种典型实现就是windows的远程桌面， 这个大家基本都使用过，其使用场景就是从PC-A 远程访问 PC-B：

PC-B接收PC-A上的鼠标、键盘事件，然后将PC-B的系统画面发送给PC-A显示。

只不过windows的远程桌面使用的rdp协议，现在虽然rdp的协议开源了，但是其服务端的实现是闭源的。

## 2.1  vdi 的实现原理

思考一个问题，如果让你去做一个简单的vdi原型， 你会怎么做

带着这个问题，深入一点分析上面的架构、以及我们使用windows 远程桌面的经验来看，一个最简单的实现方案：

1 实现一个客户端，能够将鼠标、键盘事件 实时发送给 目标 windows机器

2 在目标机中实现一个server端 获取系统画面 实时 发送给客户机

3 客户机获取画面并展示

是不是很简单， 整个vdi的系统简单来说就是搬运工：

1 将用户的输入事件 搬运给 windows系统

2 将windows系统产生的画面 搬运给 客户端展示

系统的原理看上去比较简单，但是真正实现起来却并不容易，难点：

1 设备的模拟

鼠标、键盘、写字板、usb、麦克等外设如何传递给远端系统，使用起来让系统感觉跟直连到系统一样

2 图像的获取和传输

如何获取系统图像，如何实时的将图像传递给客户端显示,让用户使用起来流畅不卡顿

我们看下以下几个典型分辨率，传输RGBA格式（一个像素占4个字节）位图的带宽占用

| 分辨率 | 一帧的大小Byte | 帧率fps | 带宽MB | 带宽Mb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024X768 | 1024X768X4 = 3MB | 30 | 90MB | 720Mb |
| 1280X720 | 1280X720X4 = 3.5MB | 30 | 105MB |  |
| 1920X1080 | 1920X1080X4 = 8MB | 30 | 240MB |  |

如果传整个位图的话，仅是一个虚机就会占用几百Mb的带宽，所以如何有效减少带宽占用 是vdi系统实现 的一个关键点

vdi系统为什么会做的复杂、持续的优化、改进始终都是围绕着外设、显示优化这两个点

# 3 基于spice的开源实现方案

## 3.1 spice实现方案介绍

SPICE(Simple Protocol for Independent Computing Environment独立计算环境简单协议)是一项高性能、动态的自适应远程呈现技术，能为终端用户带来和物理桌面个人计算机难以区分的体验。

SPICE是为远程访问虚拟化桌面而专门设计和创建，将用户连接至虚拟化桌面的协议.

主要的显示传输协议 有： ICA、RDP、PCoIP、SPICE.

refer： https://www.spice-space.org/spice-user-manual.html

Spice 是一个开源的远程桌面实现方案, 提供了类似桌面的用户体验，Spice 的基本组成架构如下：

系统主要由以下几个主要组成部件：

- qemu

- spice server

- spice client

一个虚机对应一个qemu进程， qemu会根据配置模拟各种硬件，包括输入设备（键盘、鼠标、书写板）、显卡、声卡、usb控制器、串口、网卡等

远程访问使用windows这些设备都是必须的， 相关硬件的配置可以参考 https://www.spice-space.org/spice-user-manual.html ，qemu提供这些设备给guest os来使用

spice server和client是vdi功能实现的主体，作为一套合格的输入、输出搬运系统，其实现的大致功能如下

1 spice client捕获用户的输入事件及接入的设备，发送给spice server

2 spice server将收到的输入事件及设备， 映射成 qemu设备的对应操作

3 guest os中的设备驱动捕获到设备的事件，交由windows处理，并作出对应的反应

4 spice-server捕获guest os图像，发送给spice client

5 spice client将spice server返回的图像显示出来

spice作为一套图形化的输入输出接口传输系统，目前其支持的传输内容包括：

1 鼠标操作

2 键盘操作

3 手写板操作

4 图形界面显示

5 usb设备

6 音频的播放和录音

spice可能是基于功能、逻辑划分，控制颗粒度的考虑，提出了channel的概念，划分为以下几个channel

a) 主通道作为主 spice 会话连接

b) 用于接收远程显示更新的显示通道

c) 用于发送鼠标和键盘事件的输入通道

d) 用于接收指针形状和位置的光标通道

e) 用于接收音频流的播放通道，

f) 用于发送音频捕获的记录通道

g) usb重定向通道

h) 智能卡通道

每个通道可以理解为一个tcp连接， 每个通道按照规划收发特定的数据和消息，可以单独配置（比如是否加密等等）互不干扰

### 3.1.1 qemu和guestos之间的交互

qemu和guestos之间是设备级别的交互， qemu模拟设备给guest os使用，guest os中通过设备驱动对设备进行操作

大部分的设备都是标准设备，使用windows自带的驱动即可，例外的就是显卡驱动，usb驱动

spice设计了qxl显卡，在guest os中需要安装qxl显卡驱动才能达到最佳效果

### 3.1.2 qemu和spice server之间的交互

spice-server作为vdi功能实现的主体，是以qemu进程中的线程运行的，其功能实现封装在libspice.so 动态链接库中，并暴漏接口给qemu使用

qemu和spice-server因为 属于同一个进程空间，所以他们之间的交互相对比较简单

qemu在初始化的时候执行qemu_spice_init会调用spice_server_init 初始化spice server，使用spice_server 全局变量

static SpiceServer *spice_server; static SpiceCoreInterface core_interface = { .base.type = SPICE_INTERFACE_CORE, .base.description = "qemu core services", .base.major_version = SPICE_INTERFACE_CORE_MAJOR, .base.minor_version = SPICE_INTERFACE_CORE_MINOR, .timer_add = timer_add, .timer_start = timer_start, .timer_cancel = timer_cancel, .timer_remove = timer_remove, .watch_add = watch_add, .watch_update_mask = watch_update_mask, .watch_remove = watch_remove, .channel_event = channel_event, }; void qemu_spice_init(void) { .... // 读取spice相关的配置参数，比如spice监听地址，图片压缩算法、是否开启视频流、鼠标模式、迁移等配置 // 把配置保存到全局变量spice_server中 // 调用libspice.so暴漏的spice_server_init接口执行 spice server初始化 spice_server_init(spice_server, &core_interface); qemu_spice_input_init(); qemu_spice_audio_init(); ... }

另外一个比较重要的就是 qemu会将设备的操作接口传递给spice-server， 让spice server有操作设备接口的能力

以输入设备接口为例，qemu把设备的操作接口封装成interface对象， 通过qemu_spice_add_interface→spice_server_add_interface 传递给spice server使用

static const SpiceKbdInterface kbd_interface = { .base.type = SPICE_INTERFACE_KEYBOARD, .base.description = "qemu keyboard", .base.major_version = SPICE_INTERFACE_KEYBOARD_MAJOR, .base.minor_version = SPICE_INTERFACE_KEYBOARD_MINOR, .push_scan_freg = kbd_push_key, .get_leds = kbd_get_leds, }; static const SpiceMouseInterface mouse_interface = { .base.type = SPICE_INTERFACE_MOUSE, .base.description = "mouse", .base.major_version = SPICE_INTERFACE_MOUSE_MAJOR, .base.minor_version = SPICE_INTERFACE_MOUSE_MINOR, .motion = mouse_motion, .buttons = mouse_buttons, }; static const SpiceTabletInterface tablet_interface = { .base.type = SPICE_INTERFACE_TABLET, .base.description = "tablet", .base.major_version = SPICE_INTERFACE_TABLET_MAJOR, .base.minor_version = SPICE_INTERFACE_TABLET_MINOR, .set_logical_size = tablet_set_logical_size, .position = tablet_position, .wheel = tablet_wheel, .buttons = tablet_buttons, }; int qemu_spice_add_interface(SpiceBaseInstance *sin) { if (!spice_server) { if (QTAILQ_FIRST(&qemu_spice_opts.head) != NULL) { error_report("Oops: spice configured but not active"); exit(1); } /* * Create a spice server instance. * It does *not* listen on the network. * It handles QXL local rendering only. * * With a command line like '-vnc :0 -vga qxl' you'll end up here. */ spice_server = spice_server_new(); spice_server_set_sasl_appname(spice_server, "qemu"); spice_server_init(spice_server, &core_interface); qemu_add_vm_change_state_handler(vm_change_state_handler, NULL); } return spice_server_add_interface(spice_server, sin); } void qemu_spice_input_init(void) { QemuSpiceKbd *kbd; QemuSpicePointer *pointer; kbd = g_malloc0(sizeof(*kbd)); kbd->sin.base.sif = &kbd_interface.base; qemu_spice_add_interface(&kbd->sin.base); qemu_add_led_event_handler(kbd_leds, kbd); pointer = g_malloc0(sizeof(*pointer)); pointer->mouse.base.sif = &mouse_interface.base; pointer->tablet.base.sif = &tablet_interface.base; qemu_spice_add_interface(&pointer->mouse.base); pointer->absolute = false; pointer->mouse_mode.notify = mouse_mode_notifier; qemu_add_mouse_mode_change_notifier(&pointer->mouse_mode); mouse_mode_notifier(&pointer->mouse_mode, NULL); }

通过上面的处理，在spice server中就可以通过这些interface 调用设备的接口了，也就是说spice server可以对这些设备为所欲为了

### 3.1.3 spice server和spice client之间的交互

spice server和spice client是典型的cs架构，基于网络通信的，那就就意味着有传输协议，这套协议的名字就是spice

spice协议定义了 spice client和server之间交互的流程、消息的类型和格式

这个可以理解为快递的打包、传输和拆包裹

# 4 spice 协议概述

spice协议是spice client和server之间交互的标准和规范，约定了消息代表意义、消息的格式

refer https://www.spice-space.org/spice-protocol.html 仅供参考

https://gitlab.freedesktop.org/spice/spice-protocol  当前最新版本是0.14.3

Spice 协议定义了一组协议消息，用于跨网络访问、控制和接收来自远程计算设备（例如，键盘、视频、鼠标）的输入，并向它们发送输出。受控设备可以驻留在客户端和/或服务器的任一侧。

此外，该协议定义了一组调用以支持远程服务器从一个网络地址迁移到另一个网络地址。

除了一个例外，传输数据的加密被排除在协议之外，以便在选择加密方法时具有最大的灵活性。 Spice 使用简单的消息传递并且不依赖于任何 RPC 标准或特定的传输层。

Spice 通信会话被拆分为多个通信通道（例如，每个通道都是一个远程设备），以便能够根据通道类型（例如 QoS 加密）控制消息的通信和执行，以及在运行时添加和删除通信通道（由 spice 协议定义支持）。

当前协议定义中定义了以下通信通道：

a) 主通道作为主 spice 会话连接

b) 用于接收远程显示更新的显示通道

c) 用于发送鼠标和键盘事件的输入通道

d) 用于接收指针形状和位置的光标通道

e) 用于接收音频流的播放通道，

f) 用于发送音频捕获的记录通道

随着协议的发展，将添加更多通道类型。 Spice 还定义了一组协议定义，用于同步远程站点上的通道执行。

Spice协议是构建起整个虚拟桌面的核心。借助于Spice协议，虚拟云桌面各个组件之间才能够顺利交互

spice协议根据功能划分为不同的channel， 每个Channel就是客户端与服务端一个的网络连接，负责各自的数据传输和处理

目前的Channel类型枚举值定义如下 spice-protocol/spice/enums.h

enum {

SPICE_CHANNEL_MAIN = 1, //主通道, 会话连接

SPICE_CHANNEL_DISPLAY, //负责处理图形命令、图片以及视频流显示

SPICE_CHANNEL_INPUTS, //负责处理键盘和鼠标输入

SPICE_CHANNEL_CURSOR, //负责处理指针设备位置、可见性以及形状的显示；

SPICE_CHANNEL_PLAYBACK, //负责接收服务端的声音数据，并在客户端播放；

SPICE_CHANNEL_RECORD,   //负责客户端声音设备声音捕获，并将其传递到虚拟机内

SPICE_CHANNEL_TUNNEL,   //过时了

SPICE_CHANNEL_SMARTCARD, // 智能卡

SPICE_CHANNEL_USBREDIR, // usb设备重定向

SPICE_CHANNEL_PORT,     //

SPICE_CHANNEL_WEBDAV, //文件共享

​

SPICE_END_CHANNEL

};

## 4.1 传输协议

spice不依赖于特定的传输协议如(tcp/udp)， 目前我们使用的是tcp协议

spice server是服务端，根据xml中的配置监听端口，等待client发起连接请求接入

wireshark支持spice协议，所以我们可以抓包，使用wireshark来分析spice协议格式以及交互过程

## 4.2 协议识别符（magic number）

SPICE_MAGIC = { 0x52, 0x45, 0x44, 0x51} // "REDQ"

4个字节的字符串"REDQ" 用来标识spice协议

4.3 协议版本

协议版本定义为两个 UINT32 值，分别是主版本和次版本。 无论次要版本如何，具有相同主版本的服务器和客户端都必须保持兼容性（即增加主版本会降低兼容性）。

具有“huge”值的主要协议版本保留用于开发目的，被认为是不受支持和不可靠的。 “huge”值是第31位。

每次不破坏兼容性的协议更改时，次要协议版本都会增加。 它在主要协议版本增量时设置为零。

当前的版本号（spice-protocol/spice/protocol.h）

SPICE_VERSION_MAJOR = 2

SPICE_VERSION_MINOR = 2

## 4.4 兼容性

为了在客户端和服务器实现中允许一定程度的灵活性并为了提高兼容性，spice 协议支持通道兼容性的双向交换。

兼容性以 UINT32 向量表示，该向量分为两组：通用兼容性和通道兼容性。

通用兼容性代表所有通道共享的兼容性，通道兼容性代表通道特定的兼容性。

将向量分成两种类型允许我们独立添加通道兼容性。

使用兼容性向量中的一位或多位表示每种兼容性。 例如，capability 0 将是第一个（索引 0）UINT32 的低位。

spice client和spice server作为通信的双方，这两个组件是分离的，是两个独立的组件，可能会各自升级，也就有可能出现版本不一致的问题

为了避免兼容性的问题，需要双方在通信建立之初，要互相通报各自的能力（capbility），这是spice中比较关键的一个概念： capability

通过capability双方就可以知道对方支持什么功能，支持到什么程度。

以视频编解码为例， 服务端支持多种编码格式，如mjpeg, vp8,vp9,h264,h265， 如果服务端把图像编码成vp8格式，发送给客户端

但是客户端没有vp8的解码器，这就会有问题。

spice中支持多个通道，有些能力是通道特有的，有些是所有通道通用的，所以能力capbility分为通用能力和通道特有能力两种

## 4.5 通道链路的连接建立过程

### 4.5.1 通道连接的建立

通道连接的建立是由客户端发起的，socket层面的连接建立后（tcp的3次握手）客户端发送SpiceLinkMess

作为回应服务端返回 SpiceLinkReply， 客户端收到SpiceLinkReply后，先检查错误代码，

如果没有错误，它会使用 SpiceLinkReply 中收到的公钥加密其密码并将其发送到服务器。

服务端收到密码，将链接结果发送给客户端

客户端检查链接结果，如果结果是SPICE_LINK_ERR_OK，则建立有效连接。

仅在客户端具有活动的 SPICE_CHANNEL_MAIN 通道连接后，才允许 SPICE_CHANNEL_MAIN 以外的通道类型的通道连接。

只允许一个 SPICE_CHANNEL_MAIN 连接，这个通道连接与远程服务器建立 spice 会话。

spice中有一套认证机制和ticket票务系统, 以确保仅从授权来源打开连接。

为了启用这种机制，在 spice 服务器中设置了一张票，由密码和时间有效性组成。 有效期过后，整张票就过期了。

票是加密的。 为了加密，服务器生成一个 1024 位的 RSA 密钥并将公共部分发送到客户端（通过 RedLinkInfo）。

客户端使用此密钥加密密码并将其发送回服务器（在 SpiceLinkMess 之后）, 服务器解密密码，将其与票证进行比较，并确保在允许的时间范围内收到它。

看下主通道连接的建立流程

1 client发起连接，三次握手后发送 client link message

请求通道类型为main，并通报能力

2 服务端返回 server link message

里面包括是否有错误、证书信息，向客户端通报其能力

3 认证、验票

4 server端验票成功后，像客户端返回server init消息

像client 通报server端的相关设置信息等

给client分配一个session id， 支持的显示通道数、鼠标模式，当前的鼠标模式，agent是否连接、agent可用令牌数等等

虚机的name和uuid， 并发送一个ping消息，等待client回应

5 client请求建立其他的附属通道

主通道建立成功了，主通道是同来做认证和控制的，跟vdi没啥关系，所以client需要请求建立其他附属通道

6 client 返回pong

典型的ping/pong机制，里面有时间戳，后续可以用来做网络检测

7 server回应客户端的附属通道请求，返回通道列表

主通道建立成功后，客户端请求哪些通道可以建立连接，服务端返回可以请求的通道列表

比如下面的display显示通道、cursor光标、input输入通道，这3个是远程桌面最基本的3个通道

客户端收到后，就会请求建立这3个通道链接，还是发送link message，只是里面通道的类型分别是display、cursor、input

可以看出上面几个基本通道 是在主通道建立连接之后，客户端请求建立的，那么usb重定向通道时什么时候建立的呢

这个是手工出发选择一个指定usb设备重定向到server或者是自动重定向某个usb设备到server端的

### 4.5.2 连接建立涉及到的消息及格式

通用消息头  SpiceLinkHeader

typedef struct SPICE_ATTR_PACKED SpiceLinkHeader { uint32_t magic; //4字节的协议字符串 "REDQ" uint32_t major_version; // 主版本号 uint32_t minor_version; // 次版本号 uint32_t size; // 后面消息体的长度（字节数） } SpiceLinkHeader;

link请求消息体

typedef struct SPICE_ATTR_PACKED SpiceLinkMess { uint32_t connection_id; uint8_t channel_type; uint8_t channel_id; //通道id， 因为可以允许一个通道类型有多个通道连接（比如usb重定向？） uint32_t num_common_caps; uint32_t num_channel_caps; uint32_t caps_offset; } SpiceLinkMess;

connection_id :

对于新会话（即通道类型为 SPICE_CHANNEL_MAIN），该字段设置为零，

作为响应，服务器将分配会话 ID 并通过 SpiceLinkReply 消息发送它。

在所有其他信道类型的情况下，该字段将等于分配的会话 ID。

相当于主通道的建立是一次会话的开始（会话id由server分配）， 后续其他通道使用这个会话id

channel_type:

通道类型， 因为每个通道有独立的一个连接， 服务端是固定的端口，所以为了映射网络连接和通道，那么必然是要在消息中

声明通道类型的。

link应答消息体

typedef struct SPICE_ATTR_PACKED SpiceLinkReply { uint32_t error; //错误码 uint8_t pub_key[SPICE_TICKET_PUBKEY_BYTES]; //公钥 uint32_t num_common_caps; // 通用能力数 uint32_t num_channel_caps; // 特定能力 数 uint32_t caps_offset; // 能力向量偏移地址 } SpiceLinkReply;

## 4.6 协议消息格式

通道链路建立之后发送的协议消息具有通用的消息格式

以 SpiceDataHeader为开始， 这里描述了一个主要消息和若干子消息列表

typedef struct SPICE_ATTR_PACKED SpiceDataHeader {

uint64_t serial; //消息序列号

uint16_t type; //主消息类型

uint32_t size;

uint32_t sub_list; //offset to SpiceSubMessageList[]

} SpiceDataHeader;

serial

通道内消息的序列号。 序列号从值 1 开始，并在每传输一条消息时递增。

type

主消息类型,

可以是所有通道都接受的消息（例如 SPICE_MSG_MIGRATE），

也可以是特定于通道类型的消息（例如，显示通道的 SPICE_MSG_DISPLAY_MODE）。

size

消息体的大小（以字节为单位）。 如果 sub_list（见下文）不为零，则实际的主消息大小为 sub_list。

消息体紧跟着 SpiceDataHeader

sub_list

子消息列表的偏移量， 可选的子消息列表。

如果该字段不为零，则 sub_list 是从 SpiceDataHeader 末尾到 SpiceSubMessageList 的偏移量（以字节为单位）。

所有子消息都需要在主消息之前执行，并按照它们在子消息列表中出现的顺序执行。

还有一种SpiceMiniDataHeader

typedef struct SPICE_ATTR_PACKED SpiceMiniDataHeader {

uint16_t type;

uint32_t size;

} SpiceMiniDataHeader;

type是消息类型， size是后面消息体的大小，字节数

### 4.6.1 SpiceSubMessageList 子消息列表

typedef struct SPICE_ATTR_PACKED SpiceSubMessageList {

uint16_t size;

uint32_t sub_messages[0]; //offsets to SpicedSubMessage

} SpiceSubMessageList;

size 子消息数

sub_messages 子消息列表

子消息偏移数组，数组中的每一个值都是子消息SpicedSubMessage到SpiceDataHeader的偏移地址

### 4.6.2 SpiceSubMessage 子消息

typedef struct SPICE_ATTR_PACKED SpiceSubMessage {

uint16_t type;

uint32_t size;

} SpiceSubMessage;

type

消息类型

可以是所有通道都接受的消息（例如 SPICE_MSG_MIGRATE），

也可以是特定于通道类型的消息（例如，显示通道的 SPICE_MSG_DISPLAY_MODE）。

size

消息体大小，字节数，消息体紧跟着SpiceSubMessage

## 4.7 通用消息和消息命名约定

消息类型和消息正文结构根据消息的来源加前缀。

从服务器发送到客户端的消息：

type的前缀是SPICE_MSG，

结构体的前缀是 SpiceMsg。

如

SPICE_MSG_MAIN_INIT

​

typedef struct SpiceMsgSetAck {

uint32_t generation;

uint32_t window;

} SpiceMsgSetAck;

对于从客户端发送的消息：

type的前缀是 SPICE_MSGC

结构体的前缀是SpiceMsgc。

如

SPICE_MSGC_ACK

## 4.8 服务端所有通道通用的消息

enum {

SPICE_MSG_MIGRATE = 1,

SPICE_MSG_MIGRATE_DATA,

SPICE_MSG_SET_ACK,

SPICE_MSG_PING,

SPICE_MSG_WAIT_FOR_CHANNELS,

SPICE_MSG_DISCONNECTING,

SPICE_MSG_NOTIFY,

SPICE_MSG_LIST,

SPICE_MSG_BASE_LAST = 100,

};

SPICE_MSG_FIRST_AVAIL   = 101

特定通道的服务端消息 从SPICE_MSG_FIRST_AVAIL 开始

从 SPICE_MSG_LIST+ 1 到 SPICE_MSG_BASE_LAST的消息是保留使用的

## 4.9 客户端所有通道通用的消息

enum {

SPICE_MSGC_ACK_SYNC = 1,

SPICE_MSGC_ACK,

SPICE_MSGC_PONG,

SPICE_MSGC_MIGRATE_FLUSH_MARK,

SPICE_MSGC_MIGRATE_DATA,

SPICE_MSGC_DISCONNECTING, //6

};

SPICE_MSGC_FIRST_AVAIL         = 101

客户端的通道特定消息 从SPICE_MSGC_FIRST_AVAIL开始，

从 SPICE_MSGC_ACK_SYNC+ 1 到 SPICE_MSGC_FIRST_AVAIL – 1的消息类型保留使用

## 4.10 消息确认机制

Spice 提供了一组消息，用于请求对客户端使用的每条或多条消息进行确认。

服务端发送SPICE_MSG_SET_ACK 消息（里面约定了客户端收到多少消息后需要确认）

客户端发送 SPICE_MSGC_ACK_SYNC 表示开始，从此刻起

就是客户端收到约定数量的请求消息后要发送SPICE_MSGC_ACK 确认消息

## 4.11 ping-pong

Spice 协议提供用于调试目的的 ping 消息。

Spice 服务器发送 SPICE_MSG_PING，客户端使用 SPICE_MSGC_PONG 响应。

服务器可以通过用 SPICE_MSGC_PONG 消息中返回的时间减去当前时间来测量往返时间。

SPICE_MSG_PING, SpiceMsgPing

typedef struct SpiceMsgPing {

uint32_t id; //消息id

uint64_t timestamp; //时间戳

uint32_t data_len;

uint8_t *data;

} SpiceMsgPing;

SPICE_MSGC_PONG, SpiceMsgPing

typedef struct SpiceMsgPing {

uint32_t id; //消息id

uint64_t timestamp; //时间戳

uint32_t data_len;

uint8_t *data;

} SpiceMsgPing;

## 4.12 服务端通知

Spice 协议定义了使用 SPICE_MSG_NOTIFY 消息向客户端传递通知的消息。 消息按严重性和可见性分类。 后者可用作向用户显示消息方式的提示。 例如，高可见性通知将触发消息框，而低可见性通知将被定向到日志。

SPICE_MSG_NOTIFY, SpiceMsgNotify

typedef struct SpiceMsgNotify { uint64_t time_stamp; // server 端的时间戳 uint32_t severity; // 严重程度，one of SPICE_NOTIFY_SEVERITY_? uint32_t visibilty; // 是否对用户可见，one of SPICE_NOTIFY_VISIBILITY_? uint32_t what; // 具体的错误信息， one of SPICE_LINK_ERR_?, SPICE_WARN_? // Or SPICE_INFO_?, depending on severity. uint32_t message_len; // 消息长度 uint8_t message[0]; // 消息字符串(utf-8) } SpiceMsgNotify;

## 4.13 主通道消息说明

### 4.13.1 服务端的消息列表

主通道服务端主动向客户端发送的消息列表

enum { SPICE_MSG_MAIN_MIGRATE_BEGIN = 101, // 消息号的开始 SPICE_MSG_MAIN_MIGRATE_CANCEL, //取消迁移 SPICE_MSG_MAIN_INIT, // 主通道初始化 SPICE_MSG_MAIN_CHANNELS_LIST, // 可用通道列表 SPICE_MSG_MAIN_MOUSE_MODE, // 通知客户端当前鼠标模式 SPICE_MSG_MAIN_MULTI_MEDIA_TIME, // 多媒体时间 SPICE_MSG_MAIN_AGENT_CONNECTED, // agent已连接 SPICE_MSG_MAIN_AGENT_DISCONNECTED, // agent断开连接 SPICE_MSG_MAIN_AGENT_DATA, // agent发给client的数据 SPICE_MSG_MAIN_AGENT_TOKEN, // agent token 令牌 SPICE_MSG_MAIN_MIGRATE_SWITCH_HOST, // 迁移的 SPICE_MSG_MAIN_MIGRATE_END, // 迁移结束 SPICE_MSG_MAIN_NAME, // 虚机名 SPICE_MSG_MAIN_UUID, // 虚机id SPICE_MSG_MAIN_AGENT_CONNECTED_TOKENS, // 已分配的令牌 SPICE_MSG_MAIN_MIGRATE_BEGIN_SEAMLESS, SPICE_MSG_MAIN_MIGRATE_DST_SEAMLESS_ACK, SPICE_MSG_MAIN_MIGRATE_DST_SEAMLESS_NACK, SPICE_MSG_END_MAIN };

### 4.13.2 客户端的消息列表

主通道上客户端主动向server发送的消息列表

enum { SPICE_MSGC_MAIN_CLIENT_INFO = 101, SPICE_MSGC_MAIN_MIGRATE_CONNECTED, SPICE_MSGC_MAIN_MIGRATE_CONNECT_ERROR, SPICE_MSGC_MAIN_ATTACH_CHANNELS, // 请求可用通道列表 SPICE_MSGC_MAIN_MOUSE_MODE_REQUEST, // 请求设置鼠标模式 SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_START, // client token初始化 SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_DATA, // 发给agent的数据 SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_TOKEN, // 分配令牌 SPICE_MSGC_MAIN_MIGRATE_END, SPICE_MSGC_MAIN_MIGRATE_DST_DO_SEAMLESS, SPICE_MSGC_MAIN_MIGRATE_CONNECTED_SEAMLESS, SPICE_MSGC_MAIN_QUALITY_INDICATOR, SPICE_MSGC_END_MAIN };

### 4.13.3 鼠标模式

Spice 协议指定了两种鼠标模式，客户端模式和服务器模式。

在客户端模式下，有效鼠标是客户端鼠标：客户端发送显示器内的鼠标位置，服务器发送鼠标形状消息。

在服务器模式下，客户端发送相对鼠标移动，服务器发送位置和形状命令。

Spice 主通道用于鼠标模式控制

Modes

SPICE_MOUSE_MODE_SERVER = 1

SPICE_MOUSE_MODE_CLIENT = 2

​

typedef enum SpiceMouseMode {

SPICE_MOUSE_MODE_SERVER = (1 << 0),

SPICE_MOUSE_MODE_CLIENT = (1 << 1),

​

SPICE_MOUSE_MODE_MASK = 0x3

- } SpiceMouseMode;

SPICE_MSG_MAIN_MOUSE_MODE, SpiceMsgMainMouseMode

每次鼠标模式切换时，服务端发送SPICE_MSG_MAIN_MOUSE_MODE消息

typedef struct SpiceMsgMainMouseMode {

uint16_t supported_modes; // 支持的模式

uint16_t current_mode;   // 当前模式

} SpiceMsgMainMouseMode;

SPICE_MSGC_MAIN_MOUSE_MODE_REQUEST, UINT32

Spice 客户端发送此消息以请求特定的鼠标模式。 不保证服务器会接受请求。

只有在收到 SPICE_MSG_MAIN_MOUSE_MODE 消息后，客户端才能知道实际鼠标模式的变化。

UINT32 requested mode, one of SPICE_MOUSE_MODE_?

### 4.13.4 主通道初始化(init)消息

Spice 服务器必须将 SpiceMsgMainInit 作为第一个传输的消息发送，并且不允许在任何其他点发送它。

typedef struct SpiceMsgMainInit {

uint32_t session_id; //会话id

uint32_t display_channels_hint;

uint32_t supported_mouse_modes;

uint32_t current_mouse_mode;

uint32_t agent_connected;

uint32_t agent_tokens;

uint32_t multi_media_time;

uint32_t ram_hint;

} SpiceMsgMainInit;

session_id 会话id，由服务端生成，会话包含多个通道（连接），每次通道连接的时候，都需要返回这个会话id，告知这个channel属于哪个会话

display_channels_hint 预期显示通道数的可选提示。 零被定义为无效值

supported_mouse_modes 支持的鼠标模式

current_mouse_mode 当前的鼠标模式

agent_connected 当前spice agent的连接状态， 0表示断开， 1表示连接

agent_tokens 发送消息到spice agent的可用令牌数

multi_media_time： 当前服务器多媒体时间。 多媒体时间用于同步视频（有关更多信息，请参阅多媒体时间）

ram_hint： 用于帮助确定全局 LZ 压缩字典大小的可选提示（有关更多信息，请参阅“显示通道”中的 Spice 图像部分）。

### 4.13.5 服务端通道通知

为了能够动态连接到服务器端通道，Spice 协议包含 SPICE_MSG_MAIN_CHANNELS_LIST 消息。

此消息通知客户端服务器端的可用频道， 响应此消息，客户端可以决定与新的可用频道链接。

服务器必须先接收 SPICE_MSGC_MAIN_ATTACH_CHANNELS 再发送SPICE_MSG_MAIN_CHANNELS_LIST 消息

typedef struct SpiceChannelId {

uint8_t type; // 通道类型， 除了SPICE_CHANNEL_MAIN

uint8_t id;   // 通道id

} SpiceChannelId;

​

typedef struct SpiceMsgChannels {

uint32_t num_of_channels; // 通道数

SpiceChannelId channels[0]; // 通道列表

} SpiceMsgChannels;

### 4.13.6 多媒体时间 Multimedia time

Spice 定义了用于设置多媒体时间以同步视频和音频流的消息。

支持两种更新多媒体时间的方法。

第一种方法使用到达播放通道的数据的时间戳。

第二种方法使用主通道 SPICE_MSG_MAIN_MULTI_MEDIA_TIME 消息。

当不存在活动播放通道时使用后一种方法。

SPICE_MSG_MAIN_MULTI_MEDIA_TIME, UINT32

### 4.13.7 spice agent 相关的消息

Spice 协议定义了一组消息, 用于 Spice 客户端和远程服务器上的 spice agent之间的双向通信通道。

Spice 仅提供通信通道，实际传输的数据内容对协议是不透明的， 也就是说spice protocol仅作转发，里面内容不需要知道

该通道可用于多种用途，例如客户端-guest剪贴板共享、身份验证和显示配置。

spice client通过SPICE_MSG_MAIN_INIT 获取spice agent的连接通知，或者server的SPICE_MSG_MAIN_AGENT_CONNECTED 消息

spice agent断开连接的通知通过SPICE_MSG_MAIN_AGENT_DISCONNECTED消息，

双向token机制是为了防止agent消息阻塞主通道（比如agent停止消费数据，导致阻塞），任何一方都不能发送 另一方超过分配给其的token数的消息。

分配给client的token数是在SPICE_MSG_MAIN_INIT 中初始化的，后续分配使用SPICE_MSG_MAIN_AGENT_TOKEN 消息。

server端的token初始化是由SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_START 消息传递的，这条消息必须是第一条跟agent相关的消息（如果不是第一条的话，token就没分配，那么agent相关的消息肯定不会处理）。

server端token后续的分配是由SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_TOKEN消息通知的。

实际的数据收发使用SPICE_MSG_MAIN_AGENT_DATA 和 SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_DATA消息。

SPICE_MSG_MAIN_AGENT_CONNECTED, VOID

SPICE_MSG_MAIN_AGENT_DISCONNECTED, UINT32

| UINT32 | disconnect error code SPICE_LINK_ERR_? |
| --- | --- |

SPICE_AGENT_MAX_DATA_SIZE = 2048

SPICE_MSG_MAIN_AGENT_DATA, UINT8[]

Agent packet is the entire message body (i.e. SpiceDataHeader.size). The maximum packet size is SPICE_AGENT_MAX_DATA_SIZE.

SPICE_MSG_MAIN_AGENT_TOKEN, UINT32

| UINT32 | allocated tokens count for the client |
| --- | --- |

SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_START, UINT32

| UINT32 | allocated tokens count for the server |
| --- | --- |

SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_DATA, UINT8[]

Agent packet is the entire message body (i.e. SpiceDataHeader.size). The maximum packet size is SPICE_AGENT_MAX_DATA_SIZE.

SPICE_MSGC_MAIN_AGENT_TOKEN, UINT32

| UINT32 | allocated tokens count for the server |
| --- | --- |

## 4.14 输入通道消息说明

### 4.14.1 客户端消息列表

enum { SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_DOWN = 101, SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_UP, SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_MODIFIERS, SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_SCANCODE, SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_MOTION = 111, SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_POSITION, SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_PRESS, SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_RELEASE, SPICE_MSGC_END_INPUTS };

### 4.14.2 服务端消息列表

enum { SPICE_MSG_INPUTS_INIT = 101, SPICE_MSG_INPUTS_KEY_MODIFIERS, SPICE_MSG_INPUTS_MOUSE_MOTION_ACK = 111, SPICE_MSG_END_INPUTS };

### 4.14.3 键盘消息

spice支持发送键盘按键事件和键盘灯同步

客户端使用消息SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_DOWN 和 SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_UP消息发给按键事件

按键值使用PC AT scan code (see KeyCode).

键盘灯同步， server端使用SPICE_MSG_INPUTS_KEY_MODIFIERS消息 或者client端使用SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_MODIFIERS消息 ，

消息中包含键盘灯状态。

server端Keyboard modifiers，第一条必须是 SPICE_MSG_INPUTS_INIT消息， 并且不能在其他时间点发送。

因为必须要先初始化状态， 初始化

Keyboard led bits

SPICE_SCROLL_LOCK_MODIFIER     = 1

SPICE_NUM_LOCK_MODIFIER         = 2

SPICE_CAPS_LOCK_MODIFIER       = 4

SPICE_MSG_INPUTS_INIT, UINT32

| UINT32 | any combination of keyboard led bits. If bit is set then the led is on. |
| --- | --- |

SPICE_MSG_INPUTS_KEY_MODIFIERS, UINT32

| UINT32 | any combination of keyboard led bits. If bit is set then the led is on. |
| --- | --- |

SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_MODIFIERS, UINT32

| UINT32 | any combination of keyboard led bits. If bit is set then the led is on. |
| --- | --- |

KeyCode

| UINT8[4] | the value of key code is a PC AT scan code. The code is composed by up to four bytes for supporting extended codes. A code is terminated by a zero byte. |
| --- | --- |

SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_DOWN, KeyCode

| KeyCode | client sends this message to notify of key press event. |
| --- | --- |

SPICE_MSGC_INPUTS_KEY_UP, KeyCode

KeyCode – client sends this message to notify of key release event.

### 4.14.4 鼠标消息

spice支持两种鼠标模式，client mouse and server mouse (for more information see mouse modes).

server模式下， 在服务器鼠标模式下，客户端发送鼠标移动消息（如，msgc_inputs_mouse_motion），

在客户端鼠标模式下，客户端发送位置消息（即，msgc_inputs_mouse_position）。

position消息保存客户端鼠标在显示器上的位置和显示通道的id，该id来自SpiceLinkMess。通道id。

为了防止鼠标运动/位置事件泛滥，服务器在每次接收到red_motion_ack_bunch 消息后发送red_inputs_mouse_motion_ack 消息。

此机制允许客户机跟踪服务器的消息消费速度，并根据它更改事件推送策略。

客户端使用msgc_inputs_mouse_press 和msgc_inputs_mouse_release消息将鼠标按钮事件发送到服务器。

Spice Button ID

SPICE_MOUSE_BUTTON_LEFT         = 1, left button

SPICE_MOUSE_BUTTON_MIDDLE       = 2, middle button

SPICE_MOUSE_BUTTON_RIGHT       = 3, right button

SPICE_MOUSE_BUTTON_UP           = 4, scroll up button

SPICE_MOUSE_BUTTON_DOWN         = 5, scroll down button

Buttons masks

SPICE_MOUSE_BUTTON_MASK_LEFT           = 1, left button mask

SPICE_MOUSE_BUTTON_MASK_MIDDLE         = 2, middle button mask

SPICE_MOUSE_BUTTON_MASK_RIGHT           = 4, right button mask

SPICE_INPUT_MOTION_ACK_BUNCH

SPICE_INPUT_MOTION_ACK_BUNCH           = 4

SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_MOTION, SpiceMsgcMouseMotion

| INT32 dx | number of pixels the mouse had moved on x axis |
| --- | --- |
| INT32 dy | number of pixels the mouse had moved on y axis |
| UINT32 buttons_state | any combination of buttons mask. Set bit describe pressed button and clear bit describe unpressed button. |

SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_POSITION, SpiceMsgcMousePosition

| UINT32 x | position on x axis |
| --- | --- |
| UINT32 y | position on y axis |
| UINT32 buttons_state | any combination of buttons mask. Set bit describe pressed button and clear bit describe unpressed button. |
| UINT8 display_id | id of the display that client mouse is on. |

SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_PRESS, SpiceMsgcMousePress

| UINT32 button | one of SPICE_MOUSE_?BUTTON |
| --- | --- |
| UINT32 buttons_state | any combination of buttons masks. Set bit describes pressed button, and clear bit describes unpressed button. |

SPICE_MSGC_INPUTS_MOUSE_RELEASE, SpiceMsgcMouseRelease

| UINT32 button | one of SPICE_MOUSE_?BUTTON |
| --- | --- |
| UINT32 buttons_state | any combination of buttons mask. Set bit describes pressed button and clear bit describes unpressed button. |

## 4.15 显示通道

spice定义了一组消息，用来在客户端渲染远端显示区域

该协议支持图形原语（例如线、图像）和视频流的渲染。该协议还支持在客户端缓存图像和调色板。Spice显示频道支持多种图像压缩方法，以减少网络流量。

### 4.15.1 服务端支持的消息列表

spice中显示通道定义了很多的消息

enum { SPICE_MSG_DISPLAY_MODE = 101, SPICE_MSG_DISPLAY_MARK, SPICE_MSG_DISPLAY_RESET, SPICE_MSG_DISPLAY_COPY_BITS, // qxl 显卡中move对应的指令 SPICE_MSG_DISPLAY_INVAL_LIST, SPICE_MSG_DISPLAY_INVAL_ALL_PIXMAPS, SPICE_MSG_DISPLAY_INVAL_PALETTE, SPICE_MSG_DISPLAY_INVAL_ALL_PALETTES, SPICE_MSG_DISPLAY_STREAM_CREATE = 122, // 创建视频流的 SPICE_MSG_DISPLAY_STREAM_DATA, // 传输视频数据的 SPICE_MSG_DISPLAY_STREAM_CLIP, // 视频裁剪？ SPICE_MSG_DISPLAY_STREAM_DESTROY, // 销毁视频流 SPICE_MSG_DISPLAY_STREAM_DESTROY_ALL, // 销毁所有视频流 SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_FILL = 302, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_OPAQUE, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_COPY, // qxl脏区域更新的指令 SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_BLEND, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_BLACKNESS, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_WHITENESS, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_INVERS, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_ROP3, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_STROKE, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_TEXT, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_TRANSPARENT, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_ALPHA_BLEND, SPICE_MSG_DISPLAY_SURFACE_CREATE, // 创建主表面 SPICE_MSG_DISPLAY_SURFACE_DESTROY, // 销毁主表面 SPICE_MSG_DISPLAY_STREAM_DATA_SIZED, // 视频窗口大小改变 SPICE_MSG_DISPLAY_MONITORS_CONFIG, SPICE_MSG_DISPLAY_DRAW_COMPOSITE, SPICE_MSG_DISPLAY_STREAM_ACTIVATE_REPORT, SPICE_MSG_DISPLAY_GL_SCANOUT_UNIX, SPICE_MSG_DISPLAY_GL_DRAW, SPICE_MSG_DISPLAY_QUALITY_INDICATOR, SPICE_MSG_END_DISPLAY };

### 4.15.2 客户端支持的消息列表

enum { SPICE_MSGC_DISPLAY_INIT = 101, SPICE_MSGC_DISPLAY_STREAM_REPORT, SPICE_MSGC_DISPLAY_PREFERRED_COMPRESSION, SPICE_MSGC_DISPLAY_GL_DRAW_DONE, SPICE_MSGC_DISPLAY_PREFERRED_VIDEO_CODEC_TYPE, SPICE_MSGC_END_DISPLAY };

### 4.15.3 图像的相关介绍

我们目前用的位图格式

PIXMAP_FORMAT_32BIT             = 8

pixel format is 32 bits RGB888.

32位的RGB888， vga模式的时候图像的格式就是这个

PIXMAP_FORMAT_RGBA             = 9

pixel format is 32 bits ARGB8888.

比RGB24多了一个alpha通道， 使用qxl显卡驱动的时候，图像的格式就是这个

Spice图像除了原始模式外还支持几种压缩类型：Quic、LZ和GLZ。

Quic是一种预测编码算法，它是SFALIC从灰度图像到彩色图像的一种推广，添加了RLE编码。

关于LZ，我们参考了我们的LZSS算法实现，该算法针对不同格式的图像进行了调整。

通过GLZ，我们指的是LZ的一个扩展，它允许它使用基于一组图像的字典，而不仅仅是基于被压缩的图像

### 4.15.4 交互流程

spice中显示通道定义的消息比较多，我们从工程实践的角度去看下实际的一个交互流程

wireshark中的过滤方法

1 开始还是通道建立连接

2 客户端发送client init

通道建立后，客户端可以选择性的发送SPICE_MSGC_DISPLAY_INIT消息，以便使能图片缓存和全局字典压缩，消息中包括cache id和size， 以及字典压缩窗口大小， 这些size和id由client确定。不允许发送一条以上的初始化消息

3 服务端发送set_ack设置client的ack确认窗口

就是客户端消费多少个消息后，必须要给server端发送一个ack确认

4 服务端通知client删重置缓存 SPICE_MSG_DISPLAY_INVAL_ALL_PALETTES

5 服务端向客户端发送surface_create消息

里面有主表面的宽高、像素位数等信息，然后里面并没有图像数据

6 服务端发送drawcopy指令，通知客户端更新图像

第一次的全屏数据在这里， 更新的是全屏的图像内容， 图像使用lz压缩的，跟着压缩后的图像数据

7 服务端发送monitor config和mark消息

Spice服务器向客户端发送Spice_MSG_DISPLAY_MODE模式消息，以指定当前绘图区域的大小和格式。

作为响应，客户端创建一个绘图区域，用于渲染服务器发送的所有后续渲染命令。

客户端只有收到服务端的mark命令（比如SPICE_MSG_DISPLAY_MARK）之后才会公开新的远程显示区内容（比如mode 命令之后）。

服务器可以使用SPICE_MSG_DISPLAY_reset发送reset命令，指示客户端删除其绘图区域和调色板缓存。

仅当客户端不存在活动绘图区域时，才允许发送mode消息。

仅当客户端存在活动绘图区域时，才允许发送reset消息。

在模式和重置消息之间，只允许发送一次mark消息。

仅当客户端具有活动显示区域（即从SPICE_MSG_display_mode到SPICE_MSG_display_RESET）时，才允许使用绘图命令、复制位命令和流命令。

8 客户端设置视频编码偏好（优先级）

服务端和客户端可都支持多种格式的视频编解码，如果客户端不设置的话，就按照服务端默认的视频编解码顺序进行视频编码，比如 默认顺序为 mjpg、vp8、h264、vp9

客户端可以通过prefered_video_codec_type 通知server端，为自己修改优先级，如上调整顺序为 h264、mjpeg、vp8、vp9

9 guestos有画面更新 server发送draw copy指令通知client更新画面

内容包括更新的窗口大小，目的坐标，图像格式及数据

10 服务端检测到视频流 server端发送stream_create消息给client

通告视频编码格式，窗口大小及坐标信息

11 server发送stream_data 消息将实时编码后的视频数据发送给client

h264格式的视频 其数据就是h264裸流（NAL格式的），每一帧图片经过编码后可能后生成多个H264帧(I帧, p帧，b帧)， 将这张图片编码后得到的

H264帧全部发送给client，不断的重复这个过程

Mjpeg是帧内压缩，H264是帧内+帧间压缩

12 视频流结束发送SPICE_MSG_DISPLAY_stream_destroy通知client销毁这条视频流

13 client 可以向server发送SPICE_MSGC_DISPLAY_STREAM_REPORT 通告其是否丢帧

# 5 spice的图形显示工作流

refer: https://blog.csdn.net/qq_33717425/article/details/101067602

以上绿色线表示为一个图形绘制流程，当GuestOS上的一个user应用需要产生一个渲染操作的时候，

1 由Guest APP发送请求给Guest的图形引擎（GDI/directX runtime）

2 图形引擎将命令传送给qxl驱动

3 qxl驱动将命令翻译为qxl命令推送到qemu中qxl设备的消息队列里面

4 libspice从队列里面取数据，将其加入到display Tree中

5 display Tree包含了命令的集合，执行这些命令会产生显示内容。这棵树也可以优化掉那些会被覆盖掉的命令。这个命令树还用来检测video数据流。

6 当一条命令从队列中取出发给客户端是，发送的命令被转换为Spice协议消息，同时这个命令从发送队列和树上移除。

7 当一个命令不再使用时，libspice将其放入驱动release ring，qxl驱动释放掉命令资源。client收到图形命令后用其来更新显示。

## 5.1 qemu和guest os间的显示交互

qemu和guestos之间是设备级别的交互， qemu模拟一个显卡硬件给guestos使用，guestos中安装显卡驱动对硬件进行操作。

qxl显卡是一个pci设备， pci设备与其它接口的设备（如i2c设备）最大的不同是存在内存地址空间和配置地址空间

qxl设备需要客户机的QXL驱动来发挥全部作用。但是，当没有驱动的时候，标准的VGA也能支持该设备

qxl实现的相关功能：

初始化和映射设备ROM，RAM和VRAM到物理内存

映射I/O端口，处理读写来管理：区域更新，命令，指针通知，IRQ更新，模式设置，设备重置，记录日志等。

环-初始化和维护命令和指针环，从环获取命令和指针命令，等待通知。维护资源环。

使用QXLWorker接口与相应的red worker通信，这是在red dispatcher中实现的，它把设备调用翻译为消息写到red worker通道，或者从red worker通道中读取消息。

注册QXL接口来使worker能与设备通信。这个接口包括PCI信息和功能（如依附一个worker，从环中获取显示和指针命令，显示和指针通知，模式改变通知等）。

定义支持QXL模式和改变当前模式（如VGA：所有监听器反映一个单一设备）

处理在VGA模式中显示的初始化，更新，改变尺寸和刷新

QXL设备通过命令和指针环，显示中断，指针事件，I/O端口来与驱动交互。

### 5.1.1 pci设备的基础知识

cpu会访问的设备一般有内存和外设寄存器， x86架构采用独立编址将内存操作与外设IO操作分开了，所以有内存空间和IO空间的区分，

x86平台cpu内部对内存和外设寄存器访问的指令也是不同的。arm等其他平台都采用统一编址，不区分内存和外设的访问。

IO空间：访问外部设备寄存器的地址区域，x86平台为64k

内存空间：访问内存的地址空间，32位平台为4G

IO空间就和i2c设备的寄存器空间一样，用来获取外设状态、配置外设。

配置空间是一段特殊的IO空间，它的作用是为外设内存空间、IO空间分配物理地址基地址，即配置BAR（Base Address Registers）。

常见的设备都只提供寄存器供cpu访问，对于低速外设这样的模式是足够的。但是对于需要大量、高速数据交互的外设就需要引入外设内存空间了，pci设备可以有设备专属的内存。

PCI配置空间记录了关于此设备的详细信息。PCI配置空间最大256个字节，其中起先的64个字节的格式是预定义好的。当然并非所有的项都必须填充，位置是固定了，没有用到可以填充0。

前16个字节的格式是一定的。包含头部的类型、设备的总类、设备的性质以及制造商等。

PCi配置空间前64个字节格式如下：

ClassCode 用于将设备分到具体的功能组，该字段分为两部分，前8个bit表示基类即大类别，后8个比特表示基类的一个子类。比如PCI_BASE_CLASS_STORAGE表示大类大容量存储器，而PCI_CLASS_STORAGE_IDE表明这个IDE控制器。

HeaderType表明头部类型。一般区分为0型头部（PCI设备）1型头部（PCI桥），注意不同头部的配置空间格式有差异。先描述0型头部即普通PCi设备的配置空间。

PCI HeaderType为一个字节的大小，最高位为0表示单功能，最高位为1表示多功能（即前面描述的逻辑设备），单功能情况下一个PCI设备就是一个逻辑设备。低7位表示头部类型。

前16个字节都是一些基本的信息就不在多说，重点看下接下来的6个BAR空间。每个BAR记录了该设备映射的一段地址空间。为了区分IO空间和IO内存，这里我们分开描述：

每个BAR 占4个字节 32位

当BAR最后一位为0表示这是映射的IO内存，为1是表示这是IO 端口，当是IO内存的时候1-2位表示内存的类型，bit 2为1表示采用64位地址，为0表示采用32位地址。bit1为1表示区间大小超过1M，为0表示不超过1M.  bit3表示是否支持可预取。

而相对于IO内存，当最后一位为1时表示映射的IO地址空间。IO地址空间一般不支持预取，所以这里是29位的地址。

一般情况下，6个BAR是足够使用的，大部分情况都是3-4个BAR。而这些BAR映射的空间是连续的，即这些BAR共同描述设备的地址空间范围

除了6个基本的BAR空间们还有一个额外的配置ROM区间，区间最低位表示是否使用ROM区间

接下来需要注意的就是中断，因为大部分外设和系统交互就是通过中断的方式。。

由配置空间中的IRQ Pin决定设备是否支持中断，1表示支持，0表示不支持。假如支持中断，IRQ Line表记录下中断号。

总结一下pci设备最重要的就是配置空间， 配置空间中记录了pci设备的相关信息：

1 设备id、制造商等信息

2 记录有io port地址信息的bar， 这是用来做控制用的

3 记录有io 内存地址信息的bar， 这是用来大容量数据交互的

4 记录是否支持中断及中断号

5 可以额外配置rom

### 5.1.2 qemu中qxl设备的注册

看完前面pci设备的基础知识，再看qemu中qxl的实现相对就比较好理解了，这就是要规范和标准的好处，按照标准去实现就好了

qxl设备的实现 再qemu/hw/display/qxl.c中

展开源码

static void qxl_realize_primary(PCIDevice *dev, Error **errp) { PCIQXLDevice *qxl = PCI_QXL(dev); VGACommonState *vga = &qxl->vga; // 这里就涉及到vgaram, ram, vram的申请和大小问题 qxl_init_ramsize(qxl); vga->vbe_size = qxl->vgamem_size; vga->vram_size_mb = qxl->vga.vram_size / MiB; qxl->have_vga = true; vga->con = graphic_console_init(DEVICE(dev), 0, &qxl_ops, qxl); qxl->id = qemu_console_get_index(vga->con); /* == channel_id */ if (qxl->id != 0) { error_setg(errp, "primary qxl-vga device must be console 0 " "(first display device on the command line)"); return; } qxl_realize_common(qxl, &local_err); ... } static void qxl_realize_common(PCIQXLDevice *qxl, Error **errp) { // pci配置空间 uint8_t* config = qxl->pci.config; // pci版本 pci_set_byte(&config[PCI_REVISION_ID], pci_device_rev); // 支持中断 pci_set_byte(&config[PCI_INTERRUPT_PIN], 1); // rom qxl->rom_size = qxl_rom_size(); memory_region_init_ram(&qxl->rom_bar, OBJECT(qxl), "qxl.vrom", qxl->rom_size, &error_fatal); init_qxl_rom(qxl); init_qxl_ram(qxl); memory_region_init_ram(&qxl->vram_bar, OBJECT(qxl), "qxl.vram", qxl->vram_size, &error_fatal); memory_region_init_alias(&qxl->vram32_bar, OBJECT(qxl), "qxl.vram32", &qxl->vram_bar, 0, qxl->vram32_size); memory_region_init_io(&qxl->io_bar, OBJECT(qxl), &qxl_io_ops, qxl, "qxl-ioports", io_size); pci_register_bar(&qxl->pci, QXL_IO_RANGE_INDEX, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_IO, &qxl->io_bar); pci_register_bar(&qxl->pci, QXL_ROM_RANGE_INDEX, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_MEMORY, &qxl->rom_bar); pci_register_bar(&qxl->pci, QXL_RAM_RANGE_INDEX, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_MEMORY, &qxl->vga.vram); pci_register_bar(&qxl->pci, QXL_VRAM_RANGE_INDEX, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_MEMORY, &qxl->vram32_bar); if (qxl->vram32_size < qxl->vram_size) { /* * Make the 64bit vram bar show up only in case it is * configured to be larger than the 32bit vram bar. */ pci_register_bar(&qxl->pci, QXL_VRAM64_RANGE_INDEX, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_MEMORY | PCI_BASE_ADDRESS_MEM_TYPE_64 | PCI_BASE_ADDRESS_MEM_PREFETCH, &qxl->vram_bar); } qxl->update_irq = qemu_bh_new(qxl_update_irq_bh, qxl); qxl_reset_state(qxl); qxl->update_area_bh = qemu_bh_new(qxl_render_update_area_bh, qxl); qxl->ssd.cursor_bh = qemu_bh_new(qemu_spice_cursor_refresh_bh, &qxl->ssd); }

qxl设备提供了哪些资源：

1 io port

2 中断

3 内存区域，多个 rom、ram、vram

### 5.1.3 显卡配置及ram、vram、vgamem的说明

<devices>

<video>

<model type='vga' vram='16384' heads='1'>

<acceleration accel3d='yes' accel2d='yes'/>

</model>

<driver name='qemu'/>

</video>

</devices>

如果没有配置video 但是配置了graphics的话会根据graphics的配置 来选择一个默认的video

For a guest of type "kvm", the default video is: type with value "cirrus", vram with value "16384" and heads with value "1". By default, the first video device in domain xml is the primary one, but the optional attribute primary ( since 1.0.2 ) with value 'yes' can be used to mark the primary in cases of multiple video device. The non-primary must be type of "qxl" or ( since 2.4.0 ) "virtio".

对于类型是kvm的guest，其默认的显卡类型是cirros, 现存大小是16384， heads是1

默认第一个显卡是主显示设备， 也可以通过primary 属性来指定， 非主显示显卡类型必须是qxl或virtio

对于客户类型“kvm”或“qemu”和模型类型“qxl”，有可选的属性。属性 ram （自 1.0.2 起）指定主内存条的大小，而属性 vram 指定次内存条的大小。如果未提供 ram 或 vram，则使用默认值。 ram 也应该四舍五入到 2 的幂作为 vram。

还有一个可选的属性 vgamem （自 1.2.11 起）来为 QXL 设备的回退模式设置 VGA 帧缓冲区的大小。属性 vram64 （自 1.3.3 起）扩展了辅助栏并使其可作为 64 位内存寻址。

从 5.9.0 开始，模型元素也可能有一个可选的分辨率子元素。分辨率元素具有属性 x 和 y 来设置视频设备的最小分辨率。此子元素对模型类型“vga”、“qxl”、“bochs”、“gop”和“virtio”有效。

ram 代表主内存条，仅限 32 位。 vram 代表二级内存条，64 位，vram 是单独分配的。

vgamem 在 ram 中分配。无论命令行设置如何，QEMU 强制执行的最小内存大小为 2 * vgamem。

注意 vgamem 的最大值只能是 ram 的一半

推荐设置

Windows:

vgamem = screen_width * screen_height * 4

ram = 4 * vgamem

vram unimportant (can be e.g. 8 MB)

qemu代码中的处理

展开源码

static void qxl_init_ramsize(PCIQXLDevice *qxl) { /* vga mode framebuffer / primary surface (bar 0, first part) */ if (qxl->vgamem_size_mb < 8) { qxl->vgamem_size_mb = 8; } /* XXX: we round vgamem_size_mb up to a nearest power of two and it must be * less than vga_common_init()'s maximum on qxl->vga.vram_size (512 now). */ if (qxl->vgamem_size_mb > 256) { qxl->vgamem_size_mb = 256; } qxl->vgamem_size = qxl->vgamem_size_mb * MiB; /* vga ram (bar 0, total) */ if (qxl->ram_size_mb != -1) { qxl->vga.vram_size = qxl->ram_size_mb * MiB; } if (qxl->vga.vram_size < qxl->vgamem_size * 2) { qxl->vga.vram_size = qxl->vgamem_size * 2; } /* vram32 (surfaces, 32bit, bar 1) */ if (qxl->vram32_size_mb != -1) { qxl->vram32_size = qxl->vram32_size_mb * MiB; } if (qxl->vram32_size < 4096) { qxl->vram32_size = 4096; } /* vram (surfaces, 64bit, bar 4+5) */ if (qxl->vram_size_mb != -1) { qxl->vram_size = (uint64_t)qxl->vram_size_mb * MiB; } if (qxl->vram_size < qxl->vram32_size) { qxl->vram_size = qxl->vram32_size; } if (qxl->revision == 1) { qxl->vram32_size = 4096; qxl->vram_size = 4096; } qxl->vgamem_size = pow2ceil(qxl->vgamem_size); qxl->vga.vram_size = pow2ceil(qxl->vga.vram_size); qxl->vram32_size = pow2ceil(qxl->vram32_size); qxl->vram_size = pow2ceil(qxl->vram_size); }

### 5.1.4 ram的用途及空间布局

https://www.spice-space.org/multiple-monitors.html

The QXL driver device has two memory bars. ram_size/ram_size_mb controls the size of the first memory bar, and vram_size/vram_size_mb/vram64_size_mb controls the size of the second memory bar. vgamem_mb is located within the first memory bar, which means that ram_size_mb is constrained to be a least 2 times as large as vgamem_mb (but should be considerably larger for best results). These memory bars are used in different ways by different QXL drivers. In the Windows QXL driver and non-KMS Linux drivers (e.g. RHEL 6), vgamem_mb determines the size of the primary surface, and therefore determines the maximum resolution of the device. For devices that support multiple displays with a single device (i.e. Linux drivers), this primary surface must be large enough to contain all displays. This bar is also used for dynamic memory such as cursors, commands, and images. The second bar is used for offscreen memory. Offscreen memory is not used in RHEL6 or Windows, so this second bar is generally not used at all in these guests. In KMS-based Linux drivers (e.g. RHEL7), all surfaces (including the primary surface) are allocated in the second memory bar and the first memory bar is used for dynamic memory such as cursors, commands, images, and monitor configs. Therefore, devices that support multiple displays will need larger values for vram_size / vram_size_mb. 64 bit drivers support a larger second memory bar that can be configured with vram64_size_mb. If vram_size_mb is configured to 32 and vram64_size_mb is configured to 128, you will get a 32 bit memory bar of 32 megabytes and a 64 bit memory bar of 128 megabytes. The first 32 megabytes of the 64 bit memory bar will contain the same data as the 32 bit memory bar.

ram内存分成三块：

1 vgamem区域 给surface用的, 但是貌似这个没有用？

2 最后的区域QXLRam 各种ring都在这

3 中间剩下的给驱动用来申请内存

### 5.1.5 vram的用途

仅用来给驱动分配内存使用

### 5.1.6 rom中存放的信息

展开源码

/* qxl-1 compat: append only */ typedef struct SPICE_ATTR_PACKED QXLRom { uint32_t magic; uint32_t id; uint32_t update_id; uint32_t compression_level; uint32_t log_level; uint32_t mode; /* qxl-1 */ uint32_t modes_offset; uint32_t num_pages; uint32_t pages_offset; /* qxl-1 */ uint32_t draw_area_offset; /* qxl-1 */ uint32_t surface0_area_size; /* qxl-1 name: draw_area_size */ uint32_t ram_header_offset; uint32_t mm_clock; /* appended for qxl-2 */ uint32_t n_surfaces; uint64_t flags; uint8_t slots_start; uint8_t slots_end; uint8_t slot_gen_bits; uint8_t slot_id_bits; uint8_t slot_generation; /* appended for qxl-4 */ uint8_t client_present; uint8_t client_capabilities[58]; uint32_t client_monitors_config_crc; struct { uint16_t count; uint16_t padding; QXLURect heads[64]; } client_monitors_config; } QXLRom;

rom的初始化

static void init_qxl_rom(PCIQXLDevice *d) { QXLRom *rom = memory_region_get_ram_ptr(&d->rom_bar); QXLModes *modes = (QXLModes *)(rom + 1); .... ram_header_size = ALIGN(sizeof(QXLRam), 4096); surface0_area_size = ALIGN(d->vgamem_size, 4096); num_pages = d->vga.vram_size; num_pages -= ram_header_size; num_pages -= surface0_area_size; num_pages = num_pages / QXL_PAGE_SIZE; assert(ram_header_size + surface0_area_size <= d->vga.vram_size); rom->draw_area_offset = cpu_to_le32(0); rom->surface0_area_size = cpu_to_le32(surface0_area_size); rom->pages_offset = cpu_to_le32(surface0_area_size); rom->num_pages = cpu_to_le32(num_pages); rom->ram_header_offset = cpu_to_le32(d->vga.vram_size - ram_header_size); if (d->xres && d->yres) { /* needs linux kernel 4.12+ to work */ rom->client_monitors_config.count = 1; rom->client_monitors_config.heads[0].left = 0; rom->client_monitors_config.heads[0].top = 0; rom->client_monitors_config.heads[0].right = cpu_to_le32(d->xres); rom->client_monitors_config.heads[0].bottom = cpu_to_le32(d->yres); rom->client_monitors_config_crc = qxl_crc32( (const uint8_t *)&rom->client_monitors_config, sizeof(rom->client_monitors_config)); } .... }

### 5.1.7 qxl设备的io port

QXL设备通过可以通过I/O端口来与驱动交互， 驱动通过io指令操作io端口，可以理解为每个io端口对应一个通知消息，通知后端设备做相应的处理

static const char *io_port_to_string(uint32_t io_port) { if (io_port >= QXL_IO_RANGE_SIZE) { return "out of range"; } static const char *io_port_to_string[QXL_IO_RANGE_SIZE + 1] = { [QXL_IO_NOTIFY_CMD] = "QXL_IO_NOTIFY_CMD", [QXL_IO_NOTIFY_CURSOR] = "QXL_IO_NOTIFY_CURSOR", [QXL_IO_UPDATE_AREA] = "QXL_IO_UPDATE_AREA", [QXL_IO_UPDATE_IRQ] = "QXL_IO_UPDATE_IRQ", [QXL_IO_NOTIFY_OOM] = "QXL_IO_NOTIFY_OOM", [QXL_IO_RESET] = "QXL_IO_RESET", [QXL_IO_SET_MODE] = "QXL_IO_SET_MODE", [QXL_IO_LOG] = "QXL_IO_LOG", [QXL_IO_MEMSLOT_ADD] = "QXL_IO_MEMSLOT_ADD", [QXL_IO_MEMSLOT_DEL] = "QXL_IO_MEMSLOT_DEL", [QXL_IO_DETACH_PRIMARY] = "QXL_IO_DETACH_PRIMARY", [QXL_IO_ATTACH_PRIMARY] = "QXL_IO_ATTACH_PRIMARY", [QXL_IO_CREATE_PRIMARY] = "QXL_IO_CREATE_PRIMARY", [QXL_IO_DESTROY_PRIMARY] = "QXL_IO_DESTROY_PRIMARY", [QXL_IO_DESTROY_SURFACE_WAIT] = "QXL_IO_DESTROY_SURFACE_WAIT", [QXL_IO_DESTROY_ALL_SURFACES] = "QXL_IO_DESTROY_ALL_SURFACES", [QXL_IO_UPDATE_AREA_ASYNC] = "QXL_IO_UPDATE_AREA_ASYNC", [QXL_IO_MEMSLOT_ADD_ASYNC] = "QXL_IO_MEMSLOT_ADD_ASYNC", [QXL_IO_CREATE_PRIMARY_ASYNC] = "QXL_IO_CREATE_PRIMARY_ASYNC", [QXL_IO_DESTROY_PRIMARY_ASYNC] = "QXL_IO_DESTROY_PRIMARY_ASYNC", [QXL_IO_DESTROY_SURFACE_ASYNC] = "QXL_IO_DESTROY_SURFACE_ASYNC", [QXL_IO_DESTROY_ALL_SURFACES_ASYNC] = "QXL_IO_DESTROY_ALL_SURFACES_ASYNC", [QXL_IO_FLUSH_SURFACES_ASYNC] = "QXL_IO_FLUSH_SURFACES_ASYNC", [QXL_IO_FLUSH_RELEASE] = "QXL_IO_FLUSH_RELEASE", [QXL_IO_MONITORS_CONFIG_ASYNC] = "QXL_IO_MONITORS_CONFIG_ASYNC", }; return io_port_to_string[io_port]; }

qxl驱动的通过io指令操作io port，驱动写ioport 操作由ioport_write来处理， 根据不同的io port做相应的处理

static const MemoryRegionOps qxl_io_ops = { .read = ioport_read, .write = ioport_write, .valid = { .min_access_size = 1, .max_access_size = 1, }, };

windows qxl驱动的InterruptRoutine处理中 就会写QXL_IO_UPDATE_IRQ 这个port 通知后端设备

QXL_NON_PAGED BOOLEAN QxlDevice::InterruptRoutine(_In_ PDXGKRNL_INTERFACE pDxgkInterface, _In_ ULONG MessageNumber) { UNREFERENCED_PARAMETER(MessageNumber); DbgPrint(TRACE_LEVEL_VERBOSE, ("---> %s\n", __FUNCTION__)); if (!(m_RamHdr->int_pending & m_RamHdr->int_mask)) { return FALSE; } m_Pending |= InterlockedExchange((LONG *)&m_RamHdr->int_pending, 0); WRITE_PORT_UCHAR((PUCHAR)(m_IoBase + QXL_IO_UPDATE_IRQ), 0); // QXL_IO_UPDATE_IRQ sets interrupt level to m_RamHdr->int_pending & m_RamHdr->int_mask // so it will be dropped if interrupt status is not modified after clear if (!pDxgkInterface->DxgkCbQueueDpc(pDxgkInterface->DeviceHandle)) { // DPC already queued and will process m_Pending when called DbgPrint(TRACE_LEVEL_WARNING, ("---> %s can't queue Dpc for %X\n", __FUNCTION__, m_Pending)); } DbgPrint(TRACE_LEVEL_VERBOSE, ("<--- %s\n", __FUNCTION__)); return TRUE; }

windows qxl驱动中用到的几个io port

- QXL_IO_RESET

- QXL_IO_CREATE_PRIMARY： 创建主表面，通知

- QXL_IO_DESTROY_PRIMARY：销毁著表面，通知

- QXL_IO_MEMSLOT_ADD

- QXL_IO_NOTIFY_OOM：ring满了？

- QXL_IO_MONITORS_CONFIG_ASYNC： 显示器配置，通知

- QXL_IO_NOTIFY_CMD： 往cmd ring中放了一个cmd， 通知

- QXL_IO_NOTIFY_CURSOR：cursor ring中放了一个cmd， 通知

- QXL_IO_UPDATE_IRQ： 中断，通知

- QXL_IO_LOG

### 5.1.8 windows驱动如何获取设备的资源及使用的

windows qxl驱动从resource中拿到设备io port和内存空间的映射地址

NTSTATUS QxlDevice::HWInit(PCM_RESOURCE_LIST pResList, DXGK_DISPLAY_INFORMATION* pDispInfo) { .... for (ULONG i = 0; i < pResList->Count; ++i) { PCM_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR pFullResDescriptor = &pResList->List[i]; for (ULONG j = 0; j < pFullResDescriptor->PartialResourceList.Count; ++j) { PCM_PARTIAL_RESOURCE_DESCRIPTOR pResDescriptor = &pFullResDescriptor->PartialResourceList.PartialDescriptors[j]; switch (pResDescriptor->Type) { // io port case CmResourceTypePort: { PVOID IoBase = NULL; ULONG IoLength = pResDescriptor->u.Port.Length; NTSTATUS Status = STATUS_SUCCESS; DbgPrint(TRACE_LEVEL_VERBOSE, ("IO Port Info [%08I64X-%08I64X]\n", pResDescriptor->u.Port.Start.QuadPart, pResDescriptor->u.Port.Start.QuadPart + pResDescriptor->u.Port.Length)); m_IoMapped = (pResDescriptor->Flags & CM_RESOURCE_PORT_IO) ? FALSE : TRUE; if(m_IoMapped) { Status = pDxgkInterface->DxgkCbMapMemory(pDxgkInterface->DeviceHandle, pResDescriptor->u.Port.Start, IoLength, TRUE, /* IN BOOLEAN InIoSpace */ FALSE, /* IN BOOLEAN MapToUserMode */ MmNonCached, /* IN MEMORY_CACHING_TYPE CacheType */ &IoBase /*OUT PVOID *VirtualAddress*/ ); if (Status == STATUS_SUCCESS) { m_IoBase = (PUCHAR)IoBase; m_IoSize = IoLength; } else { DbgPrint(TRACE_LEVEL_ERROR, ("DxgkCbMapMemor (CmResourceTypePort) failed with status 0x%X\n", Status)); } } else { m_IoBase = (PUCHAR)(ULONG_PTR)pResDescriptor->u.Port.Start.QuadPart; m_IoSize = pResDescriptor->u.Port.Length; } DbgPrint(TRACE_LEVEL_VERBOSE, ("io_base [%p-%p]\n", m_IoBase, m_IoBase + m_IoSize)); } break; // 中断 case CmResourceTypeInterrupt: DbgPrint(TRACE_LEVEL_VERBOSE, ("Interrupt level: 0x%0x, Vector: 0x%0x\n", pResDescriptor->u.Interrupt.Level, pResDescriptor->u.Interrupt.Vector)); break; // 内存空间 case CmResourceTypeMemory: { .... if (Status == STATUS_SUCCESS) { switch (pci_range) { case QXL_RAM_RANGE_INDEX: m_RamPA = pResDescriptor->u.Memory.Start; m_RamStart = (UINT8*)MemBase; m_RamSize = MemLength; if (pDispInfo->PhysicAddress.QuadPart == 0L) { pDispInfo->PhysicAddress.QuadPart = m_RamPA.QuadPart; } pci_range = QXL_VRAM_RANGE_INDEX; break; case QXL_VRAM_RANGE_INDEX: m_VRamPA = pResDescriptor->u.Memory.Start; m_VRamStart = (UINT8*)MemBase; m_VRamSize = MemLength; pci_range = QXL_ROM_RANGE_INDEX; break; case QXL_ROM_RANGE_INDEX: m_RomHdr = (QXLRom*)MemBase; m_RomSize = MemLength; pci_range = QXL_PCI_RANGES; break; default: DbgPrint(TRACE_LEVEL_WARNING, ("Unused memory range found\n")); pDxgkInterface->DxgkCbUnmapMemory(pDxgkInterface->DeviceHandle, MemBase); break; } } } break; ... } } } .... m_RamHdr = (QXLRam *)(m_RamStart + m_RomHdr->ram_header_offset)) .... }

qxl驱动在硬件初始化中拿到qemu设备提供的资源：

1 io port

信息保存在m_IoBase和m_IoSize中

2 中断没有处理

3 内存空间

ram:  m_RamPA , m_RamStart , m_RamSize

vram:  m_VRamPA ,m_VRamStart  , m_VRamSize

rom:  m_RomHdr , m_RomSize

从内存空间ram中拿到各个ring的地址

m_RamHdr = (QXLRam *)(m_RamStart + m_RomHdr->ram_header_offset)) BOOL QxlDevice::CreateRings() { m_CommandRing = &(m_RamHdr->cmd_ring); m_CursorRing = &(m_RamHdr->cursor_ring); m_ReleaseRing = &(m_RamHdr->release_ring); }

驱动处理过程中申请的内存主要来自ram（部分）和vram（全部）

void QxlDevice::InitDeviceMemoryResources(void) { InitMspace(MSPACE_TYPE_DEVRAM, (m_RamStart + m_RomHdr->surface0_area_size), (size_t)(m_RomHdr->num_pages * PAGE_SIZE)); InitMspace(MSPACE_TYPE_VRAM, m_VRamStart, m_VRamSize); }

驱动通过DxgkCbAcquirePostDisplayOwnership拿到显卡、显存信息

NTSTATUS AcquireDisplayInfo(DXGK_DISPLAY_INFORMATION& DispInfo) { return m_DxgkInterface.DxgkCbAcquirePostDisplayOwnership(m_DxgkInterface.DeviceHandle, &DispInfo); }

### 5.1.9 qxl 驱动中drawable 结构及内存组织

脏区域的数据是保存在从vram中申请的resource块中的

展开源码

BOOLEAN QxlDevice::AttachNewBitmap(QXLDrawable *drawable, UINT8 *src, UINT8 *src_end, INT pitch, BOOLEAN bForce) { image_res = (Resource*)AllocMem(MSPACE_TYPE_VRAM, alloc_size, bForce); image_res->refs = 1; image_res->free = FreeBitmapImageEx; image_res->ptr = this; internal = (InternalImage *)image_res->res; SetImageId(internal, FALSE, width, height, SPICE_BITMAP_FMT_32BIT, 0); internal->image.descriptor.flags = 0; internal->image.descriptor.type = SPICE_IMAGE_TYPE_BITMAP; chunk = (QXLDataChunk *)(&internal->image.bitmap + 1); chunk->data_size = 0; chunk->prev_chunk = 0; chunk->next_chunk = 0; internal->image.bitmap.data = PA(chunk); internal->image.bitmap.flags = 0; internal->image.descriptor.width = internal->image.bitmap.x = width; internal->image.descriptor.height = internal->image.bitmap.y = height; internal->image.bitmap.format = SPICE_BITMAP_FMT_RGBA; internal->image.bitmap.stride = line_size; internal->image.bitmap.palette = 0; dest = chunk->data; dest_end = (UINT8 *)image_res + alloc_size; // draw copy中记录图像内存的物理地址 drawable->u.copy.src_bitmap = PA(&internal->image); DrawableAddRes(drawable, image_res); RELEASE_RES(image_res); alloc_size = height * line_size; // 逐行拷贝 for (; src != src_end; src -= pitch, alloc_size -= line_size) { if (!PutBytesAlign(&chunk, &dest, &dest_end, src, line_size, alloc_size, pDelayedList)) { if (pitch < 0 && bForce) { DbgPrint(TRACE_LEVEL_WARNING, ("%s: aborting copy of lines (forced)\n", __FUNCTION__)); } else { DbgPrint(TRACE_LEVEL_WARNING, ("%s: unexpected aborting copy of lines (force %d, pitch %d)\n", __FUNCTION__, bForce, pitch)); } return FALSE; } } }

bitmap resource的内存布局

drawable是从ram中申请的， resource是从vram中申请的

### 5.1.10 qemu中对QXL_IO_NOTIFY_CMD（QXL_CMD_DRAW）的处理

之前分析qxl显卡驱动我们了解到， 当虚机内出现图像变化的时候。qxl显卡驱动回向cmd ring里面放一个 类型为 QXL_CMD_DRAW，数据为drawable（类型为QXL_DRAW_COPY）的命令

VOID QxlDevice::PushCmd() { PAGED_CODE(); int notify; DbgPrint(TRACE_LEVEL_VERBOSE, ("---> %s\n", __FUNCTION__)); SPICE_RING_PUSH(m_CommandRing, notify); if (notify) { SyncIo(QXL_IO_NOTIFY_CMD, 0); } DbgPrint(TRACE_LEVEL_VERBOSE, ("<--- %s notify = %d\n", __FUNCTION__, notify)); } void QxlDevice::SyncIo(UCHAR Port, UCHAR Value) { PAGED_CODE(); BOOLEAN locked = FALSE; locked = WaitForObject(&m_IoLock, NULL); WRITE_PORT_UCHAR(m_IoBase + Port, Value); ReleaseMutex(&m_IoLock, locked); } void QxlDevice::PushDrawable(QXLDrawable *drawable) { ... cmd = SPICE_RING_PROD_ITEM(m_CommandRing); cmd->type = QXL_CMD_DRAW; cmd->data = PA(drawable); PushCmd(); ... }

然后通过QXL_IO_NOTIFY_CMD这个io port通知qemu去处理

前面讲过qemu的ioport_write处理驱动发过来的io port操作，对QXL_IO_NOTIFY_CMD的处理流程

static void ioport_write(void *opaque, hwaddr addr, uint64_t val, unsigned size) { switch (io_port) { case QXL_IO_NOTIFY_CMD: qemu_spice_wakeup(&d->ssd); } } void qemu_spice_wakeup(SimpleSpiceDisplay *ssd) { trace_qemu_spice_wakeup(ssd->qxl.id); spice_qxl_wakeup(&ssd->qxl); }

spice_qxl_wakeup就进入了spice的处理流程

spice/server/red-qxl.c

SPICE_GNUC_VISIBLE void spice_qxl_wakeup(QXLInstance *instance) { red_qxl_wakeup(instance->st); }

具体处理下面章节再分析

## 5.2 qemu和spice server间的显示交互

前面讲过 qemu是一个进程，spice server是qemu进程内的一个线程， 他们属于同一个进程空间，spice server以动态链接库的形态将功能提供给qemu使用

### 5.2.1 spice server 架构概述

GMainLoop -> GMainContext -> {GSource1, GSource2, GSource3......}

每个GmainLoop都包含一个GMainContext成员，而这个GMainContext成员可以装各种各样的GSource，GSource则是具体的各种Event处理逻辑了。在这里，可以把GMainContext理解为GSource的容器。（不过它的用处不只是装GSource）

为了让多组独立事件源能够在不同的线程中被处理，每个事件源都会关联一个GMainContext。一个线程只能运行一个GMainContext，但是在其他线程中能够对事件源进行添加和删除操作

GMainLoop数据类型代表了一个主事件循环。通过g_main_loop_new()来创建GMainLoop对象。在添加完初始事件源后执行g_main_loop_run()，主循环将持续不断的检查每个事件源产生的新事件，然后分发它们，直到处理来自某个事件源的事件的时候触发了g_main_loop_quit()调用退出主循环为止。

static GSourceFuncs worker_source_funcs = { .prepare = worker_source_prepare, //计算下次轮训间隔，并检测事件源是否已经就绪 .check = worker_source_check, //check函数检测事件源是否已经就绪，如果就绪则将事件源添加到_GMainContext->pending_dispatches中 .dispatch = worker_source_dispatch, //遍历_GMainContext->pending_dispatches中的事件源，并调用事件源的_GSourceFuncs->dispatch函数进行分发 };

具体的函数实现

展开源码

static gboolean worker_source_prepare(GSource *source, gint *p_timeout) { RedWorkerSource *wsource = SPICE_CONTAINEROF(source, RedWorkerSource, source); RedWorker *worker = wsource->worker; unsigned int timeout; timeout = MIN(worker->event_timeout, display_channel_get_streams_timeout(worker->display_channel)); *p_timeout = (timeout == INF_EVENT_WAIT) ? -1 : timeout; if (*p_timeout == 0) return TRUE; if (worker->was_blocked && !red_process_is_blocked(worker)) { return TRUE; } return FALSE; } static gboolean worker_source_check(GSource *source) { RedWorkerSource *wsource = SPICE_CONTAINEROF(source, RedWorkerSource, source); RedWorker *worker = wsource->worker; return red_qxl_is_running(worker->qxl) /* TODO && worker->pending_process */; } static gboolean worker_source_dispatch(GSource *source, GSourceFunc callback, gpointer user_data) { RedWorkerSource *wsource = SPICE_CONTAINEROF(source, RedWorkerSource, source); RedWorker *worker = wsource->worker; DisplayChannel *display = worker->display_channel; int ring_is_empty; /* during migration, in the dest, the display channel can be initialized while the global lz data not since migrate data msg hasn't been received yet */ /* TODO: why is this here, and not in display_channel_create */ display_channel_free_glz_drawables_to_free(display); /* TODO: could use its own source */ video_stream_timeout(display); worker->event_timeout = INF_EVENT_WAIT; worker->was_blocked = FALSE; red_process_cursor(worker, &ring_is_empty); red_process_display(worker, &ring_is_empty); return TRUE; }

refer https://www.spice-space.org/spice-for-newbies.html

服务器通过通道与客户端通信。 每种通道类型专用于特定类型的数据。 每个通道都使用一个专用的 TCP 套接字，它可以是安全的（使用 SSL）或不安全的。

Channel的主要作用是使用对应的TCP连接传输消息给客户端,保证其传输的可靠性,其本质是通道,不同的Channel传输不同的消息.

spice中主要有六种Channel:

- MainChannel:与客户端连接的建立和断开有关

- InputsChannel:跟鼠标,键盘,触摸板的输入有关

- DisplayChannel:跟图像传输有关

- CursorChannel:跟鼠标指针的显示有关

- PlaybackChannel:跟播放宿机的声音有关

- RecordChannel:跟录制客户端的声音有关

这六种Channel并不是平行的关系,虽然都继承与RedChannel,但是在实现以及逻辑上的作用有很大不同,大致可以分成三类.

- Main和Input通道被相应的处理函数控制(reds.c)

- Display和Cursor通道被每个display工作线程使用(red_worker.c)

- Playback和Record通道有它们各自的处理程序(snd_worker.c)

六种Channel中只有DisplayChannel和CursorChannel是单独在工作线程工作的,其他都是在qemu线程工作.

Libspice 和 VDI 主机应用程序（例如 QEMU）通过为每个功能（例如 QXL、代理、键盘、鼠标、平板电脑、播放、记录）定义的接口进行通信.

qemu进程侦听客户端连接的服务器本身接受它们并与它们通信， 并负责：

1 频道

a> 拥有和管理通道（注册、注销、关闭）

b> 通知客户端有关活动通道，以便客户端可以创建它们

c> 主通道和输入通道处理

d> 链接建立（主要和其他）

e> 套接字操作和连接管理

2 处理 SSL 和票务

3 VDI 接口（例如，核心、迁移、键盘、鼠标、平板电脑、代理）添加和删除

4 迁移过程协调

5 处理用户命令（例如，来自 Qemu monitor）

6 与guest agent 沟通

7 统计数据

图形子系统

与 Spice 服务端中的其他子系统不同，图形子系统在专用线程（即red worker线程）上与服务端执行并行运行。这种结构使 QEMU 工作流和传入图形命令的处理和渲染之间保持独立，因为这会消耗 大量的 CPU 资源。

上图显示了 Spice 服务端图形子系统结构。 qemu在新的 QXL 接口（即 VDI）上启动调度程序。 调度程序为该接口创建red worker线程。

worker 处理的命令可以来自三个来源：

（1）同步的 QXL 设备命令，

（2）qemu 工作流中的命令，（1 和 2）都由调度程序使用套接字（即套接字对）传递，

（3） 异步 QXL 设备命令，由red worker使用接口从 QXL 设备环中拉出。

前面提到Channel负责传输消息,而Dispatcher则负责处理消息,并且调度Channel.

Dispatcher使用socketpair来与外界交互,例如监听事件,传输结果等.

这里存在两种Dispatcher

MainDispatcher:

在qemu线程中监听socket事件,处理客户端连接的初始化,建立和断开等,跟MainChannel相关

RedDispatcher:

在worker线程中监听socket事件,

处理QXL设备有关的消息, 跟DisplayChannel,CursorChannel相关, 上图描述的就是RedDispatcher的工作流程.

QXLInterface与其他接口不一样,与Channel的联系中间多了一个RedDispatcher,它们在单独的Worker线程中工作,提供了QEMU与接收的图像命令处理和渲染过程的独立性

Red Dispatcher (red_dispatcher.c)

1 调度程序，每个 QXL 设备实例一个

2 封装来自 QXL 设备和 reds 的 worker internal

3 为 QXL 设备实例启动一个工作线程并创建一个工作线程

3 使用 socketpair 通道调度 worker

4 QXL 设备使用由调度程序实现和附加的 QXLWorker 接口，它将设备调用转换为通过red worker通道传输的消息。 这种方式使两者保持分离并在逻辑上独立。

5 Reds 使用red_dispatcher.h 中定义的接口进行调度器的初始化、图像压缩改变、视频流状态改变、鼠标模式设置和渲染器添加等调度器功能。

red worker线程 (red_worker.c)

Spice 服务器为每个 QXL 设备实例保存一个不同的red worker线程实例。 red_worker 的职责是：

1 处理 QXL 设备命令（例如绘制、更新、光标）

2 处理从调度程序收到的消息

3 通道流程的处理

4 显示和光标通道

5 图像压缩（使用 quic、lz、glzencoding 和 jpeg）

6 视频流 - 识别、编码和流创建

7 缓存 - 客户端共享像素图缓存、光标缓存、调色板缓存

8 图形项目移除优化 - 使用项目树、容器、阴影、排除区域、不透明项目

9 Cairo 和 OpenGL（pbuf 和 pixmap）渲染器 - 画布、表面等。

10 环操作

RedWorker可以说是server的核心,80%代码跟它有关,毕竟它负责图像渲染和传输,这是spice最难最复杂的部分,涉及图像的压缩,渲染,局部刷新等核心技术.

RedWorker在单独线程上工作,通过QXLInterface与QEMU的QXL设备直接交互,同时控制DisplayChannel,CursorChannel,并且拥有自己的poll事件驱动核心.而其他的Channel都依赖于QEMU线程.

总结一下：

- Spice server作为一个库给QEMU调用,用于支持Spice协议.

- server通过使用VDI接口与QEMU交互

- server通过使用Channel与客户端交互

- Dispatcher用于分发消息（比如消息从qemu进程传递给red worker线程）

- Channel用于传输消息

- 图像在RedWorker线程中处理

### 5.2.2 red worker处理qxl 指令

static void red_qxl_wakeup(QXLState *qxl_state) { RedWorkerMessageWakeup payload; // 设置pending标志 if (red_qxl_set_pending(qxl_state, RED_DISPATCHER_PENDING_WAKEUP)) return; dispatcher_send_message(qxl_state->dispatcher, RED_WORKER_MESSAGE_WAKEUP, &payload); } static void qxl_worker_wakeup(QXLWorker *qxl_worker) { QXLState *qxl_state = SPICE_CONTAINEROF(qxl_worker, QXLState, qxl_worker); red_qxl_wakeup(qxl_state); }

消息处理注册的地方（red-worker.c）

static void register_callbacks(Dispatcher *dispatcher) { ... dispatcher_register_handler(dispatcher, RED_WORKER_MESSAGE_WAKEUP, handle_dev_wakeup, sizeof(RedWorkerMessageWakeup), false); ... } static void handle_dev_wakeup(void *opaque, void *payload) { RedWorker *worker = opaque; stat_inc_counter(worker->wakeup_counter, 1); //清除pending 标志 red_qxl_clear_pending(worker->qxl->st, RED_DISPATCHER_PENDING_WAKEUP); }

没弄明白这里的意义是什么,pending这块现在没有用到？

static gboolean worker_source_check(GSource *source) { RedWorkerSource *wsource = SPICE_CONTAINEROF(source, RedWorkerSource, source); RedWorker *worker = wsource->worker; return red_qxl_is_running(worker->qxl) /* TODO && worker->pending_process */; }

### 5.2.3 red worker 线程中的red_process_display

sred worker线程循环执行 worker_source_dispatch， 在worker_source_dispatch中处理cursor和display

red_process_display可以理解为spice的red worker处理图像的实际入口

qemu提供了一套qxl设备接口QXLInterface 给spice使用

展开源码

struct QXLInterface { SpiceBaseInterface base; void (*attache_worker)(QXLInstance *qin, QXLWorker *qxl_worker); void (*set_compression_level)(QXLInstance *qin, int level); void (*set_mm_time)(QXLInstance *qin, uint32_t mm_time) SPICE_GNUC_DEPRECATED; void (*get_init_info)(QXLInstance *qin, QXLDevInitInfo *info); /* Retrieve the next command to be processed * This call should be non-blocking. If no commands are available, it * should return 0, or 1 if a command was retrieved */ int (*get_command)(QXLInstance *qin, struct QXLCommandExt *cmd); /* Request notification when new commands are available * When a new command becomes available, the spice server should be * notified by calling spice_qxl_wakeup(). If commands are already * available, this function should return false and no notification * triggered */ int (*req_cmd_notification)(QXLInstance *qin); void (*release_resource)(QXLInstance *qin, struct QXLReleaseInfoExt release_info); int (*get_cursor_command)(QXLInstance *qin, struct QXLCommandExt *cmd); int (*req_cursor_notification)(QXLInstance *qin); void (*notify_update)(QXLInstance *qin, uint32_t update_id); int (*flush_resources)(QXLInstance *qin); void (*async_complete)(QXLInstance *qin, uint64_t cookie); void (*update_area_complete)(QXLInstance *qin, uint32_t surface_id, struct QXLRect *updated_rects, uint32_t num_updated_rects); /* Available since version 3.2 */ void (*set_client_capabilities)(QXLInstance *qin, uint8_t client_present, uint8_t caps[SPICE_CAPABILITIES_SIZE]); /* Returns 1 if the interface is supported, 0 otherwise. * if monitors_config is NULL nothing is done except reporting the * return code. * Available since version 3.3 */ int (*client_monitors_config)(QXLInstance *qin, VDAgentMonitorsConfig *monitors_config); };

get_command： 从qxl cmd ring中读取一条qxl cmd

static int red_process_display(RedWorker *worker, int *ring_is_empty) { QXLCommandExt ext_cmd; // 从qxl cmd ring中获取cmd red_qxl_get_command(worker->qxl, &ext_cmd); // 根据cmd类型分类处理 switch (ext_cmd.cmd.type){ case QXL_CMD_DRAW: RedDrawable *red_drawable; // 申请一个RedDrawable对象， 把QXLDrawable对象转换为RedDrawable, 这也算是一种解耦吧，之后处理的就是RedDrawable对象 // 但是这种解耦是有代价的基本上就是将 QXLDrawable 重新复制了一份， 这是涉及了大量的拷贝操作， 对cpu和内存都是有消耗的 // red_get_native_drawable, red_get_copy_ptr, red_get_image // red_drawable = red_drawable_new(worker->qxl, &worker->mem_slots, ext_cmd.group_id, ext_cmd.cmd.data, ext_cmd.flags); // returns with 1 ref if (red_drawable != NULL) { // 处理RedDrawable display_channel_process_draw(worker->display_channel, red_drawable, worker->process_display_generation); red_drawable_unref(red_drawable); } } }

为了解耦以及尽快释放qxl cmd ring 将QXLDrawable对象转换为RedDrawable， 基本上就是将 QXLDrawable 重新复制了一份， 这是涉及了大量的赋值、拷贝操作， 对cpu和内存都是有消耗的

display_channel_process_draw就开始正经的spice server显示处理了

## 5.3 spice server的显示处理

### 5.3.1 spice 处理图像遇到的挑战和问题（问题的根源）

以下面一个典型的场景为例， 打开两个窗口

一个是dbgview会持续不断的输出捕获的系统日志

另一个是文本编辑器，这个文本编辑器部分遮盖dbgview， dbgview仍有部分日志区域暴漏

windows界面上什么都不做，观察后台日志，就会发现 qxl驱动就会 持续输出 有两个dirty区域，都是copy类型的

1  区域1 width 1026 height 674

2  区域2  width 1026 height 651

这个看上去应该就是dbgview 整个窗口和日志区窗口的大小

万恶之源 引出后续一系列问题的源头：  数据有重复， 那么spice server中必须要做的就是要消重，这是核心

展开源码

42071222440921 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001c78 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 20000000165c620 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 20000000165c650) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:55.036842Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325715.521380:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42071707178728 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001d88 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 2000000018e9048 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 2000000018e9078) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:55.521577Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325716.036728:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42072222524504 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001e98 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000001574a30 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 100000001574a60) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:56.036922Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67349@1643325716.519018:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42072704823373 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001fa8 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000001826d88 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 100000001826db8) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:56.519237Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325717.021178:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42073206982358 qxl-0/cmd: cmd @ 0x1000000010020b8 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000001ab37b0 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 100000001ab37e0) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:57.021397Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325717.521580:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42073707384001 qxl-0/cmd: cmd @ 0x1000000010021c8 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000001d572b0 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 100000001d572e0) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:57.521816Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325718.021284:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42074207057234 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000d70 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000001fe3cd8 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 100000001fe3d08) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:58.021437Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325718.521610:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42074707399958 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000e80 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 10000000369a548 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 10000000369a578) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:58.521806Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325719.037389:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42075223190549 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000f90 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000003926f70 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 100000003926fa0) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:59.037607Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325719.523544:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42075709350529 qxl-0/cmd: cmd @ 0x1000000010010a0 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000003bcaa70 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 100000003bcaaa0) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:21:59.523766Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67349@1643325720.034328:qxl_io_write 0 native addr=4 (QXL_IO_NOTIFY_OOM) val=0 size=1 async=0 2022-01-27T23:22:00.034431Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/display-channel.c:2567:display_channel_debug_oom: OOM1 #draw=14, #glz_draw=9 current 14 pipes 0 2022-01-27T23:22:00.034454Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/display-channel.c:2567:display_channel_debug_oom: OOM2 #draw=14, #glz_draw=9 current 14 pipes 0 67349@1643325720.034572:qxl_io_write 0 native addr=3 (QXL_IO_UPDATE_IRQ) val=0 size=1 async=0 67350@1643325720.035757:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42076221529588 qxl-0/cmd: cmd @ 0x1000000010011b0 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 100000003e57498 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 100000003e574c8) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:00.035932Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325720.568139:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42076753943781 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001c78 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 200000002edd190 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 200000002edd1c0) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:00.568361Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325720.926008:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42077111792063 qxl-0/cmd: cmd @ 0x1000000010012c0 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 2000000018fe180 (id e0050049 type 0 flags 0 width 73 height 40, fmt 9 flags 0 x 73 y 40 stride 292 palette 0 data 2000000018fe1b0) area 73x40+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:00.926162Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325721.021413:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42077207198693 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001728 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 20000000353b2b0 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 20000000353b2e0) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:01.021588Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325721.536891:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42077722706900 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001838 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 200000001d26e38 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 200000001d26e68) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:01.537132Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325722.021051:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42078206844499 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001001948 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 200000001fad810 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 200000001fad840) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:02.021239Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325722.520274:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42078706078247 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000408 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 200000003a58290 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 200000003a582c0) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:02.520498Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67349@1643325723.016589:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42079202383281 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000518 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 200000000221b70 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 200000000221ba0) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:03.016777Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 2022-01-27T23:22:03.080973Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc.c:1240:dcc_handle_message: ZBY-XXX dcc handle msg type:2 67350@1643325723.536809:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42079722610154 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000628 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 2000000004a8548 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 2000000004a8578) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:03.537030Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325724.021273:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42080207053059 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000738 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 20000000116e3a8 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 20000000116e3d8) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:04.021436Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325724.521994:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42080707791888 qxl-0/cmd: cmd @ 0x100000001000848 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 2000000013f4d80 (id e0544402 type 0 flags 0 width 1026 height 674, fmt 9 flags 0 x 1026 y 674 stride 4104 palette 0 data 2000000013f4db0) area 1026x674+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:04.522199Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream 67350@1643325725.037491:qxl_io_write 0 native addr=0 (QXL_IO_NOTIFY_CMD) val=0 size=1 async=0 42081223276426 qxl-0/cmd: cmd @ 0x1000000010022d8 draw: surface_id 0 type copy effect opaque src 200000001698880 (id e0516402 type 0 flags 0 width 1026 height 651, fmt 9 flags 0 x 1026 y 651 stride 4104 palette 0 data 2000000016988b0) area 1026x651+0+0 rop 8 2022-01-27T23:22:05.037670Z qemu-system-x86_64: info: Spice: ../../server/dcc-send.c:2157:marshall_qxl_drawable: -ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream

### 5.3.2 关于去重的核心设计

再spice中去重引入了渲染树的概念

typedef struct RedSurface { uint32_t refs; // 表示分层树结构的环。 此树包括 DrawItems、Containers 和 Shadows。 // 它用于有效地确定哪些drawable重叠，并排除被其他drawable遮挡的drawable区域 Ring current; // 与此表面关联的待处理的 Drawable ring。 //这个ring是实际用来的绘制的。 //ring 里面按时间顺序进行维护，尾巴是最老的可绘制对象。 Ring current_list; DrawContext context; Ring depend_on_me; QRegion draw_dirty_region; //fix me - better handling here // create_cmd 里面保存了 指向guest 内存的surface数据， // 生命周期跟surface同在 RedSurfaceCmd *create_cmd; //只要surface有效，QEMU 就认为命令的guest数据有效 RedSurfaceCmd *destroy_cmd; } RedSurface;

显示驱动加载时触发primary_surface创建，初始化这个RedSurface结构体，对于一个surface上的所有draw command会顺序添加到RedSurface 上的current_list结构上。

处理来自驱动的绘图指令，DRAW_COMMAND，其中QXL_CMD_DRAW的处理是重点，会进行渲染树的维护

渲渲染树的作用是重复数据消除，它是RedWorker的核心，也是SPICE的核心，渲染树的数据结构是一个树型结构，每个surface都有自己的渲染树。所有的draw command到来时会往渲染树上添加节点。

节点类型分析三种：

drawable：相当于叶节点；

container：包含多个drawable，相当于父结点；

shadow：当drawable类型是QXL_COPY_BITS（从surface自身的一块src区域copy到目标区域）

渲染树操作的核心函数是current_add()，分为两个阶段：

1 第一阶段，主要是Container维护，也就是current_add()前半部分。首先进行region_test()，有三种结果

第一种结果是新来的drawable与旧drawable（后面称为sibling）的region完全相同，

如果新drawable类型是不透明的（QXL_EFFECT_OPAQUE）就会直接覆盖sibling，并将其从pipe中删除，这样就减少了重复数据传输。

如果不是OPAQUE的，那么就会判断能不能覆盖删除了。在这里还会进行流媒体维护，因为同样的地方反复发生绘制容易进入流。

第二种结果是sibling被完全覆盖了而新来的drawable还有部分独立不重叠，且新drawable opaque，那么就删除sibling继续进行判断

第三种结果是新drawable被sibling完全包围，且sibling是Container或是opaque drawable，就要进入Container继续比较或者创建Container后继续比较，相当于树节点向下延伸一级

待处理的区域 跟current 这个队列的区域依次检查：

1 先做个初步检查是否有边界重叠 region_bounds_intersects

2 如果有边界重叠，在判断区域是否真的重叠，以及重叠的程度

/* the left region is not contained entirely within the right region */ #define REGION_TEST_LEFT_EXCLUSIVE (1 << 0) /* the right region is not contained entirely within the left region */ #define REGION_TEST_RIGHT_EXCLUSIVE (1 << 1) /* the regions overlap */ #define REGION_TEST_SHARED (1 << 2) #define REGION_TEST_ALL \ (REGION_TEST_LEFT_EXCLUSIVE | REGION_TEST_RIGHT_EXCLUSIVE | REGION_TEST_SHARED)

- 如果没有重叠  REGION_TEST_SHARED  那么继续

- 如果完全重叠大小一样，那就替换  current_add_equal(display, item, sibling)

同样的地方反复发生绘制容易进入流 video_stream_maintenance

- .....

在处理过程中会检查drawable是否可被流化，以及属于那个视频流，video_stream_trace_update、video_stream_maintenance

但是视频的编码不在这里处理

### 5.3.3 spice server中drawable的处理流程

spice server中对收到的更新区域(drawable)的处理

1 判断是否有shadown 阴影

就是drawable类型是否为QXL_COPY_BITS（从surface自身的一块src区域copy到目标区域）

static inline int has_shadow(RedDrawable *drawable) { return drawable->type == QXL_COPY_BITS; }

2 如果不是shadow类型，那就先判断是否可被流化的前期检查和过滤

drawable->streamable = drawable_can_stream(display, drawable);

这里会判断drawable的类型坐下过滤 只有不透明的、rop为PUT类型、drawable为draw copy类型的drawable才会继续处理

图像格式是不是bitmap

如果开启了stream filter，更新区域太小也会被过滤调（小于q6 X 96， 避免闪烁的小图标被流化）

如果这些检查都过了，在后面的处理中会继续检查

3 添加到当前surface的 current ring中

add_to_pipe = current_add(display, ring, drawable);

使用渲染树去重就是在这里做的

add_to_pipe 标记是否可以放到待发送队列中

4 判断是否放到待发送区（pipe）

if (add_to_pipe)

pipes_add_drawable(display, drawable);

### 5.3.4 视频流的检测及维护

计算帧的渐变级别， 并根据与上一个渐变帧的间隔来判断是连续的还是断开了

// returns whether a stream was created static bool video_stream_add_frame(DisplayChannel *display, Drawable *frame_drawable, red_time_t first_frame_time, int frames_count, int gradual_frames_count, int last_gradual_frame) { // 位图打分，计算渐变级别 update_copy_graduality(display, frame_drawable); // 第一帧的时间 frame_drawable->first_frame_time = first_frame_time; // 帧数 frame_drawable->frames_count = frames_count + 1; // 渐变的帧数 frame_drawable->gradual_frames_count = gradual_frames_count; // 渐变级别不是最低的，则认为是渐变帧 if (frame_drawable->copy_bitmap_graduality != BITMAP_GRADUAL_LOW) { //#define RED_STREAM_FRAMES_RESET_CONDITION 100 //如果上一个渐变帧已经间隔大于100了，则重新计数 if ((frame_drawable->frames_count - last_gradual_frame) > RED_STREAM_FRAMES_RESET_CONDITION) { frame_drawable->frames_count = 1; frame_drawable->gradual_frames_count = 1; } else { // 跟上一个渐变帧间隔在允许范围内，则渐变帧数累加 frame_drawable->gradual_frames_count++; } // 更新最新一个渐变帧的索引位置 frame_drawable->last_gradual_frame = frame_drawable->frames_count; } else { // 使用 last_gradual_frame 更新最后渐变帧的位置 frame_drawable->last_gradual_frame = last_gradual_frame; } // 根据帧数，渐变帧数来判断时候是视频的开始 if (is_stream_start(frame_drawable)) { display_channel_create_stream(display, frame_drawable); return TRUE; } return FALSE; }

### 如何判断视频的开始

drawable中帧数大于20， 而且渐变帧占比大于0.2, 则认为是视频

#define RED_STREAM_FRAMES_START_CONDITION 20 #define RED_STREAM_GRADUAL_FRAMES_START_CONDITION 0.2 static int is_stream_start(Drawable *drawable) { return ((drawable->frames_count >= RED_STREAM_FRAMES_START_CONDITION) && (drawable->gradual_frames_count >= (RED_STREAM_GRADUAL_FRAMES_START_CONDITION * drawable->frames_count))); }

## 5.4 spice server和spice client间的显示交互

客户端display信道连接，对RED_WORKER_MESSAGE_DISPLAY_CONNECT消息的处理。这里创建了DCC(display channel client)数据结构，初始化了编解码器，

并在on_new_display_channel_client()传送了第一副主屏图像到客户端。每个DCC都有一个pipe，发往客户端的所有消息都需要先挂在pipe上，当red_push()时候会从pipe tail取出来编码后发送

将pipe数据编码发送给客户端。之前push到pipe的item会从队尾取出来，在display_channel_send_item()中分发到各个处理函数中。

研究编解码先关注red_marshall_qxl_draw_copy()，这个函数编码出来的数据量是占据最大流量的地方。

总体而言，这里根据客户端能力配置、测速信息、图形GRADUAL级别来决定采用有损压缩还是无损压缩，构造好消息和压缩数据，都送入marshaller，然后通过marshaller发送给客户端。

marshaller发送使用的是非阻塞socket，进行异步传送。

dcc_send_item 从pipe中取出需要发给client的数据， 图像通过marshall_qxl_drawable 处理再发送

static void marshall_qxl_drawable(RedChannelClient *rcc, SpiceMarshaller *m, RedDrawablePipeItem *dpi) { spice_return_if_fail(rcc); Drawable *item = dpi->drawable; DisplayChannel *display = DISPLAY_CHANNEL(red_channel_client_get_channel(rcc)); spice_return_if_fail(display); /* allow sized frames to be streamed, even if they where replaced by another frame, since * newer frames might not cover sized frames completely if they are bigger */ if (item->stream && red_marshall_stream_data(rcc, m, item)) { spice_debug("-ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable stream"); return; }else{ spice_debug("-ZBY-XXXXXX marshall_qxl_drawable not stream"); } if (display->priv->enable_jpeg) marshall_lossy_qxl_drawable(rcc, m, dpi); else marshall_lossless_qxl_drawable(rcc, m, dpi); }

# 6 agent 工作流

https://www.spice-space.org/spice-for-newbies.html

https://www.spice-space.org/agent-protocol.html